# Sammanfattning

När man använder effekttransistorer är det vanligt att man måste montera dem på ett kyl-element för att öka värmeavledningen. Problemet är dock att man vanligen får en spänning på kylelementet om man kopplar transistorn direkt. Man använder därför en glimmerbricka för att isolera transistorn elektriskt men fortfarande ha en så god termisk ledningsförmåga som möjligt. Att vara samtidigt en dålig elektrisk ledare men en god termisk ledare är oftast svårt. Man kommer därför att få en högre temperatur med glimmerbrickan monterad, och vi har här undersökt hur stor denna blir för olika effekter. För 17 W blir transistorn 27 (C varmare om man har en isolerbricka jämfört med om man har en oisolerad transistor. Den termiska resistansen har också bestämts till 1.8 (/W på glimmerbrickan.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1

Inledning	3

Laborationsuppställning	3

Beskrivning av Panelen	5

Beskrivning av programmet i stort	5

Algoritmbeskrivning	6

Första sekvensen	7

GPIB T.VI	8

Andra sekvensen	9

Save.VI	10

Visteg2.VI	10

GPIB I.VI	12

Tredje sekvensen	13

Mätresultat	14

Resultatdiskussion	17

Bilaga	19

# Inledning

Det är vanligt att man använder transistorer till att styra elmotorer, effektslutsteg, stabilisatorer och andra applikationer som drar mycket ström. Dessa transistorer kan då utveckla betydande effekter och för att de inte ska bli för heta måste man avleda värmen från dem. Detta görs vanligen med kylelement. Problemet är dock att oftast är transistorns bakstycke kopplad elektriskt till transistorns kollektor vilken vanligen har en spänning på sig. Om man kopplar transistorn direkt på kylelementet blir då denna spänningsförande och risk för kortslutning eller personfara uppstår. Man vill därför isolera transistorn elektriskt från kylelementet men samtidigt ha en bra termisk koppling. För detta använder man glimmerbrickor. I detta experiment kommer vi att studera hur mycket varmare transistorn blir för olika effekter när man har en isolerbricka respektive om man inte har det.

# Laborationsuppställning

I Figur 1 visas den utrustning som användes vid experimentet. Effekttransistorn, TIP 121, monteras på ett kylelement av svartmålad aluminium. Under ena mätningen monteras transistorn direkt mot kylelemenetet och vid den andra mätningen läggs en isolerande glimmerbricka emellan. I båda fallen används kylpasta för att eventuella ojämnheter på monteringsytorna inte ska inverka allt för mycket. På transistorns emitter är ett motstånd på 3 ( och med en effekttålighet på 3 W monterad. Med hjälp av en GPIB-buss på en persondator mäter vi med tre multimetrar av modell HP34401A. I Figur 1 mäter HP nummer 3 strömmen genom transistorn och HP 2 och HP 1 mäter på två termoelement monterade på transistorn respektive på kylelementet. Termoelementen är båda av typ K. Strömmen genom transistorn styrs genom att basspänningen varieras. Detta sköts av ett LAB PC+ kort monterat i datorn.

Figur 1. Laborationsuppställning för experimentet.

Genom att variera spänningen på transistorns bas kan vi styra strömmen genom den och därmed ställa in olika värden på den effekt som utvecklas i den. I Figur 2 visas de relevanta storheterna. För varje mätning bestäms en effekt som ska utvecklas i transistorn (Ptrans). Den kan skrivas som

Löser man ut strömmen I får man

Basspänningen kommer sedan vara UB=1,1 + UR = 1,1 + RI eller

( 1)

Figur 2. Kopplingsschema för effekttransistorn.

Bas-emitterspänningsfallet 1,1 V i ekvation 1 är bara en approximation och den beror även på strömmen I och temperaturen. Därför måste man korrigera UB under varje mätningen. Ändringen i strömmen I ges av

där (Ptrans=Ptrans(önskad) ( Ptrans(verklig). Ändringen av basspänningen fås sedan som

( 2)

När uttrycket i 2 används för att beräkna en ny basspänning används UB(ny)=UB(gamla)+(UB(k där k är en konstant som prövas fram för att få snabb konvergens mot den önskade effekten. Inom det intervall på effekten som används (1 – 17 W) fungerar

k=6 bra.

## Beskrivning av Panelen

På Panelen i Figur 3 kan man ställa in alla variabler för att göra en mätserie. Överst ställer man in den effekt mätningen ska börja på och hur stort steg man vill ha mellan varje effektsteg. Sedan ställs GPIB-adresserna till HP-instrumenten in. Omvandlingen av termoelementens spänning till temperatur approximeras till

T=UTE / TELutning+offset.

Inom det temperaturintervall vi arbetar i (20 - 100( C) är medelvärdet på TElutning=41.1(10-6. De kalla lödställena placeras i ett isbad vilket ger att offset=0. Resistansen som används är på 3 ( och spänningen över transistorn (egentligen över transistorn och resistorn) är 20 V. T-rum är den temperatur som är den högsta tillåtna som en ny mätning börjar vid. Skulle temperaturen på kylelementet vara högre än T-rum väntar programmet tills kylelementets temperatur minskat. Antalet mätningar ställs in så att den högsta effekt som vi gör en mätning på är 17 W. Variabeln initial värde är det värde som skickas in till skiftregistren som kontrollerar brytvillkoret i while-loopen i subVI:en Visteg2. Denna måste sättas till ett värde som temperaturen inte kommer upp till under de första 10 mätningarna. Här har vi valt 100.

Figur 3. Panelen till programmet som styr mätutrustningen.

## Beskrivning av programmet i stort

Programmet som styr mätutrustningen och behandlar mätvärdena visas i Figur 4. Det består av en for-loop som bestämmer hur många olika effekter programmet ska mäta på. I for-loopen ligger en sekvens med tre rutor. Den första initialiserar HP-instrumenten och väntar på att kylelementet sjunker i temperatur från förra mätningen. I ruta två mäter programmet temperaturen på transistorn och kylelementet och sparar resultatet i en fil specifik för den effekt som användes. I den tredje rutan slutligen sätts basspänningen till noll volt så att strömmen genom transistorn stryps. Därefter startar programmet om från ruta 1 om fler mätningar ska göras.

Figur 4. De tre huvudsekvenserna i programmet.

# Algoritmbeskrivning

Programmet består av ett huvudprogram i tre sekvenser. Sekvenserna ligger i en for-loop som bestämmer antal mätningar. Alla sekvenser innehåller i sin tur ett antal subprogram.

## Första sekvensen

Första sekvensen kontrollerar om kylplattans temperatur är under en föreinställd lägsta temperatur, T(rum.

Figur 5. Första sekvensen i huvudprogrammet som kontrollerar om kylplattans temperartur är under en lägsta temp T-rum. Sekvensen anropar subprogrammet GPIB T.

När villkor för den föreinställda temperaturen är uppfyllt nollställes parametrar med Reset och andra sekvensen anropas.

### GPIB T.VI

Subprogrammet GPIB T kommunicerar med mätutrustning, i detta fall en HP multimeter som mäter spänningen över ett termoelement på kylplattan. Receive tar emot mätvärden och omvandlar dem från sträng till decimaltal m.h.a Scan From String.

Figur 6. Subprogrammet GPIB T som mäter kylplattans temperatur.

Lutning är det värde man får från termoelementets seebeckkoefficient.  Spänningen från termoelementet måste divideras med seebackkoefficienten för att erhålla temperaturen i oC, för termoelement av typ K är det 41.1(10-6 . Offset är = 0.

## Andra sekvensen

När kylplattans temperatur understiger en lägsta temperatur T-rum, så anropas andra sekvensen. Där ställs aktuell effekt in och temperaturmätningen påbörjas. Starteffekten ges i watt och för varje varv i den yttre for-loopen lägger man till ett effektsteg. Själva temperaturmätningen görs i subprogrammet Visteg2.vi (Figur 9). När mätningen är fullbordad skickas mätdata till programmet save.vi (Figur 8).

Figur 7. Andra sekvensen anropar  subprogrammet Visteg2.vi som mäter temperaturen vid en bestämd effekt och skickar mätdata till Save.

### Save.VI

Save har till uppgift att spara mätdata i en textfil. Eftersom det görs flera mätningar på olika effekter så vill man spara en mätserie per fil. För att namnge textfilerna tar Save det numeriska värdet på effekten och gör om det till en sträng ASCII-kod. Strängen byggs ihop med hjälp av Pick and Append och Concanated String till en unik fil-adress, bestående av den aktuella effekten i milliwatt.

Figur 8. Diagram över subprogrammet save.vi som tar inkommande data och sparar de i en textfil. Namnet på filen ges av mätningens effekt som konverteras till ASCII-kod och sätts ihop till filnamnet.

### Visteg2.VI

SubVI:en Visteg2 (se Figur 9) korrigerar effektutvecklingen på transistorn och mäter temperaturen på transistorn och kylelementet. När temperaturen på kylelementet ändras mindre än 0.5( C under 10 mätningar avbryts while-loopen. Ut från loopen får man en vektor med fyra kolumner. Första kolumnen visar tiden för varje mätning, den andra och tredje temperaturen för transistorn respektive kylelementet och den fjärde kolumnen den aktuella effekten.

Figur 9. Visteg2 tar den begärda effekten som inparameter och returnerar strömmen genom transistorn och en matris med mätdata på tiden, transistortemp, kylplattanstemp och effekten.

### GPIB I.VI

GPIB I mäter strömmen genom transistorn med en HP multimeter. Kommunikationen sker med GPIB och värdet returneras som ett decimaltal. Send talar om för multimetern att mäta strömmen, Receive tar emot mätvärden och Scan From String omvandlar dem från sträng till decimaltal.

Figur 10. Diagrammet över GPIB I.vi som mäter strömmen över transistorn med en HP multimeter

GPIB T.vi är identisk med diagrammet i första sekvensen (se Figur 6). Programmet mäter temperaturen på kylplattan respektive transistorn och returnerar dessa som decimaltal.

## Tredje sekvensen

När brytvillkoret i sekvens 2 är uppfyllt går man över till sekvens 3. Där sätts spänningen över transistorn till 0. Det medför att strömmen i transistorn bryts och en nedkylning påbörjas. Labbaggregatet kommunicerar med dataprogrammet via ett Lab PC+ kort. AO Update Channel skickar ett specifikt värde till en anlog utgång (kanal), i detta fall sätts spänningen till 0.

Figur 11. Tredje sekvensen sätter spänningen på labbaggregatet till 0 med hjälp av ett Lab PC+ kort.

Sen övergår programmet till den första sekvensen och förloppet upprepas. När temperaturen har sjunkigt under bestämd start temperatur (T-rum) ökas effekten ett effektsteg och en ny mätning påbörjas.

# Mätresultat

Temperaturen mäts med och utan glimmerbrickan. I Figur 12 och Figur 13 plottas temperaturerna mot tiden för effekterna 1, 5, 11 och 17 Watt.

Figur 12. Figurerna visar temperaturen som funktion av tiden för 1 respektive 5 Watt. Den högra figuren visar data från mätning med glimmerbricka

Figur 13. Temperaturen mot tiden för 11 respektive 17 Watt, där högra figuren är med glimmerbricka

Om man plottar högsta temperaturen man erhåller (innan brytvillkoret uppnås) för respektive effekt erhåller man kurvorna enl. Figur 14

Figur 14. Figuren visar temperaturskillnaden mellan kylplattan och transistorn när glimmerbrickan ej var monterad. Värdena som visas är maximala temperaturen för respektive effekt.

Man kan se i Figur 14 att för högre effekter är temperaturdifferansen mellan kylplattan och transistor ca 6 oC.

Samma mätserie upprepas med glimmerbrickan monterad. Maximala temperaturen för respektive effekt plottas återigen och resultatet ses i Figur 15

Figur 15. Figuren visar maximala temperaturen man uppnådde med glimmerbrickan monterad. Här är temperturskillnaden betydligt större.

Man finner att temperturdifferansen mellan kylplatta och transistor ökat markant. Vid 17 Watt är skillnaden större än 35 oC.

Skillnaderna mellan de båda mätserierna åskådliggörs i Figur 16 där man plottat temperaturdifferanserna mot effekten för mätserie med och utan glimmerbricka.

Temperatur differensen mellan kylplattan och transistorn ökar linjärt i de båda fallen. Men differensen ökar nära 6 ggr snabbare med glimmerbrickan monterad. Detta gör att den termiska resistansen för glimmerbrickan fås som 2.22(0.38=1.8 (/W. Detta har också inräknat en eventuell ändring av kylpastans tjocklek vilket kan förklara det högre värdet än det specificerade ((1 (/W) från tillverkaren av glimmerbrickan.

Figur 16. I figuren ser man att temperaturdifferansen mellan transistorn och kylplattan är linjär mot effekten i båda fallen.

# Resultatdiskussion

Från mätresultaten ser man att det blir ganska stor skillnad på transistorns temperatur när man har en glimmerbricka mot då man inte har det. För den högsta effekten vi mätte vid (17 W) blir transistorns temperatur 65 (C utan bricka mot att den blir 92 (C med isolerbrickan medans kylelementets temperatur är 58 (C respektive 54 (C. Vi såg också att den termiska resistansen mellan transistorn och kylelementet ökade 6 gånger när man satte dit glimmerbrickan. Från databladet för transistorn TIP 121 ser man att högsta tillåtna temperaturen är 150 (C och ska man arbeta med höga effekter är det troligt att man kan få problem om man måste använda en isolerande bricka. En lösning för att få högre värmeavledning kan vara att öka den area man har mellan isolerbrickan och kylelementet. Det kan t. ex. fås med kopplingen i Figur 17. Den variant av isolerbricka som vi använt har nu istället fått en ersättare i aluminiumoxid-mellanläggsbrickor. Dessa har ungefär 1/3 termisk resistans mot glimmerbric-kan.

Figur 17. Möjlig lösning för att öka värmeavledningen från transistorn men fortfarande ha elektrisk isolering.

# Bilaga

Mätdata utan glimmerbricka

1W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp      P

0	29,7676	29,95819	9,2E-5

1,602	29,85064	29,87277	1,25515

3,144	30,11757	29,9226	1,12017

4,696	30,18252	29,93868	1,05173

6,239	30,20806	29,93235	1,02436

7,791	30,20914	29,94605	1,01074

9,333	30,22083	29,95343	1,01075

10,885	30,21179	29,93762	0,99734

12,438	30,19635	29,92498	0,99729

13,99	30,18466	29,92944	0,99729

15,532	30,21074	29,92498	0,99724

3W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp      P

0	29,85676	29,86145	3,1E-5

1,592	30,47527	29,77603	4,36896

3,074	31,20451	30,0586	3,55076

4,536	31,25	30,21914	3,22319

6,008	31,29206	30,2861	3,088

7,47	31,32453	30,31931	3,02933

8,932	31,36338	30,3462	3,0155

10,405	31,40064	30,3723	3,00108

11,867	31,41502	30,40446	3,00208

13,329	31,46027	30,42846	3,00295

14,801	31,47064	30,44745	3,00375

16,263	31,48527	30,46061	3,00445

17,735	31,50338	30,48382	3,00508

5W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp       P

0	30,01218	29,94738	3,1E-5

1,593	31,15713	29,90282	7,53505

3,075	32,43539	30,41132	6,06004

4,537	32,57034	30,71051	5,42884

5,999	32,59483	30,82547	5,16228

7,471	32,62409	30,87792	5,07446

8,933	32,67307	30,94012	5,03143

10,405	32,73534	30,99444	5,00331

11,867	32,77686	31,03343	5,00503

13,339	32,82052	31,08958	5,00682

14,802	32,87162	31,13336	5,00852

16,264	32,92963	31,17316	4,99549

17,736	32,98152	31,21032	5,01152

19,198	33,02731	31,25409	4,99842

20,67	33,07041	31,28387	4,99975

7W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	    P

0	30,01458	29,98613	3,3E-5

1,592	31,64444	29,97083	10,60696

3,084	33,53537	30,73662	8,62221

4,546	33,77968	31,17449	7,68901

6,008	33,84064	31,36953	7,28749

7,48	33,90662	31,48289	7,11659

8,942	33,97742	31,5625	7,0468

10,415	34,06951	31,64081	7,02102

11,877	34,15679	31,72358	7,00924

13,349	34,25155	31,80081	7,01231

14,811	34,33272	31,87463	7,00085

16,273	34,41922	31,93157	7,00367

17,745	34,50252	32,0059	7,00637

19,207	34,56159	32,07022	7,00894

20,679	34,63132	32,13269	6,99629

22,141	34,67924	32,17277	7,01363

23,614	34,75588	32,24314	7,00075

25,076	34,82721	32,29191	7,00296

26,548	34,87218	32,34806	7,00503

28,01	34,89507	32,39392	7,00702

29,472	34,98184	32,4464	6,9947

30,944	35,03931	32,50174	7,01106

32,406	35,09201	32,55262	6,99862

33,878	35,13939	32,60507	7,00047

35,34	35,21498	32,65833	7,00228

36,813	35,27806	32,70789	7,00421

38,275	35,35257	32,76667	7,00606

39,737	35,36907	32,80595	7,00788

41,209	35,42762	32,85921	6,99464

42,671	35,48777	32,9064	7,01133

44,143	35,52025	32,95409	6,99817

45,605	35,54765	32,99576	6,9998

9W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	29,94353	29,97875	3,4E-5

1,592	32,0652	29,9703	13,56646

3,074	34,54431	30,95015	11,20457

4,546	34,91343	31,55118	9,99116

6,008	34,99355	31,81478	9,42696

7,481	35,06966	31,96267	9,19353

8,943	35,19289	32,07127	9,08555

10,405	35,30414	32,18779	9,03345

11,877	35,43243	32,30139	9,02457

13,339	35,56549	32,3963	9,01533

14,811	35,65998	32,49515	9,00536

16,273	35,78613	32,58532	9,00953

17,735	35,89684	32,68047	9,01364

19,207	35,98784	32,77432	9,00373

20,669	36,09324	32,84022	9,00763

22,142	36,17601	32,92696	9,01129

23,604	36,25586	33,00552	9,00009

25,066	36,32958	33,07353	9,00343

26,538	36,40863	33,15471	9,00677

28	36,50258	33,22194	9,01

29,472	36,59811	33,2976	9,01315

30,934	36,68248	33,37194	9,00245

32,396	36,75806	33,44863	9,00553

33,868	36,83684	33,52667	9,00858

35,331	36,87863	33,58149	8,99709

36,803	36,95314	33,66215	8,99994

38,265	37,01302	33,72623	9,00284

39,737	37,11176	33,78605	9,0058

41,199	37,17723	33,85775	9,00863

42,661	37,25495	33,92973	9,01145

44,133	37,32894	34,00196	9,00031

45,595	37,40133	34,06838	9,0029

47,067	37,45696	34,12083	9,00559

48,53	37,54424	34,18647	9,00828

50,002	37,62461	34,25211	9,01091

51,464	37,67997	34,3262	8,99932

52,926	37,74652	34,38392	9,00188

54,398	37,8064	34,44164	9,0044

55,86	37,87559	34,49569	9,00681

57,332	37,92988	34,55765	9,00914

58,794	38,00919	34,62407	8,9975

60,266	38,03581	34,68522	8,99971

61,729	38,06402	34,74718	9,00192

63,191	38,1199	34,80439	9,00402

64,663	38,19204	34,85341	9,00618

66,125	38,27027	34,92302	9,00845

67,597	38,315	34,98865	8,99608

69,059	38,38897	35,03424	9,01273

70,531	38,47042	35,09963	9,0005

71,993	38,54973	35,16657	9,00259

73,455	38,61279	35,23064	9,00468

74,928	38,65644	35,2678	9,00676

76,39	38,69424	35,33662	9,00881

77,862	38,74213	35,39539	8,99684

79,324	38,80495	35,45076	8,99883

80,796	38,86404	35,51348	9,00095

82,258	38,92843	35,56515	9,00296

83,72	38,98912	35,6337	9,00501

85,192	39,04368	35,67007	9,00698

86,654	39,11127	35,72439	9,00912

88,126	39,1826	35,79819	8,99623

89,589	39,20816	35,84985	8,99818

91,061	39,28321	35,91287	9,01473

92,523	39,34762	35,97402	9,00181

93,985	39,3737	36,01882	9,00345

95,457	39,40377	36,0713	9,00516

96,919	39,45939	36,11478	9,00686

98,391	39,54002	36,17569	8,99465

99,853	39,60125	36,23946	8,99645

101,315	39,66032	36,28375	9,01239

102,788	39,71569	36,361	9,00036

104,25	39,75454	36,39843	9,00213

105,722	39,81204	36,45432	9,00386

107,184	39,88123	36,49912	9,00559

108,656	39,93846	36,56054	9,00738

110,118	39,98208	36,62196	8,99462

111,58	40,04704	36,67784	9,01086

113,052	40,09441	36,72951	8,99816

114,514	40,13221	36,77274	8,9999

115,987	40,17319	36,81914	9,00161

117,449	40,19449	36,86581	9,00319

118,911	40,22961	36,91958	9,00474

120,383	40,28071	36,9723	9,00625

121,845	40,32169	37,01054	9,00779

123,317	40,38157	37,07037	8,99532

124,779	40,43321	37,12282	8,99681

126,251	40,50081	37,17846	9,01243

127,713	40,56895	37,22615	9,0001

11W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	29,94912	29,9811	3,4E-5

1,592	32,49076	29,97953	16,40059

3,075	35,51865	31,15311	13,78652

4,537	36,02191	31,88966	12,34783

6,009	36,15897	32,21574	11,61604

7,471	36,27076	32,42189	11,28763

8,943	36,39559	32,57846	11,13294

10,405	36,55368	32,71659	11,07152

11,877	36,71336	32,84946	11,03865

13,339	36,85787	32,97282	11,01801

14,811	37,01091	33,10331	11,02435

16,274	37,16605	33,22061	11,01637

17,746	37,30579	33,33238	11,00887

19,208	37,39468	33,44811	11,01444

20,68	37,50113	33,53483	11,00606

22,142	37,58684	33,6387	11,01126

23,604	37,68052	33,73412	11,00308

25,076	37,76939	33,8277	11,00795

26,538	37,90912	33,92814	11,01268

28,01	38,00201	34,01382	11,00374

29,473	38,11032	34,09316	11,00803

30,945	38,22157	34,17936	11,01225

32,407	38,28358	34,28402	11,00308

33,879	38,37034	34,37179	11,00727

35,341	38,47681	34,45985	11,01147

36,803	38,58272	34,55157	11,00163

38,275	38,68225	34,63515	11,00578

39,737	38,77782	34,71818	11,00973

41,209	38,88213	34,80228	11,0139

42,672	38,96463	34,87186	11,00453

44,144	39,04794	34,97387	11,00847

45,606	39,15333	35,05824	11,01249

47,068	39,24169	35,13547	11,00222

48,54	39,33804	35,22431	11,00603

50,002	39,46046	35,30287	11,00988

51,474	39,55387	35,38775	11,00011

52,936	39,64331	35,46262	11,00382

54,408	39,721	35,54012	11,0074

55,871	39,80936	35,62235	11,01095

57,333	39,87431	35,69458	11,01459

58,805	39,93951	35,78421	11,00427

60,267	39,98184	35,86093	11,00776

61,739	40,06566	35,93554	10,99781

63,201	40,16093	36,00564	11,01463

64,673	40,24025	36,09343	11,00453

66,135	40,3201	36,16277	11,00791

67,607	40,37706	36,23946	10,99801

69,069	40,44758	36,31934	11,00097

70,532	40,49708	36,39711	11,00346

72,004	40,55909	36,46934	11,00605

73,466	40,64292	36,54052	11,00853

74,938	40,69801	36,61037	11,01029

76,4	40,72091	36,67495	10,99864

77,862	40,75363	36,74324	11,00055

79,334	40,86382	36,81782	11,00292

80,796	40,93061	36,86738	11,00546

82,268	41,01473	36,9499	11,00822

83,731	41,13367	37,02897	11,01121

85,203	41,23348	37,1012	11,00004

86,665	41,30534	37,17581	11,00298

88,127	41,3852	37,24593	11,006

89,599	41,43282	37,32	11,00887

91,061	41,50681	37,39831	10,99834

92,533	41,60689	37,46157	11,01459

93,995	41,71015	37,53934	11,0039

95,467	41,76576	37,62078	11,00651

96,93	41,80782	37,68142	10,99484

98,392	41,8999	37,7539	11,01162

99,864	41,96537	37,8235	10,99996

101,326	42,04309	37,90311	11,00241

102,798	42,12373	37,96586	11,00478

104,26	42,19931	38,04203	11,00722

105,732	42,24775	38,1024	11,00972

107,194	42,34091	38,18228	10,99882

108,656	42,42128	38,23922	11,00121

110,129	42,48622	38,31855	11,00371

111,591	42,54289	38,37919	11,00626

113,063	42,60358	38,4435	11,00871

114,525	42,66427	38,52155	10,99717

115,997	42,77071	38,58613	11,01352

117,459	42,8101	38,65176	11,00198

118,921	42,87078	38,71529	11,00425

120,393	42,94025	38,78144	11,00672

121,855	43,00919	38,84946	11,00916

123,328	43,06694	38,91669	10,99803

124,79	43,13931	38,97468	11,00034

126,252	43,2064	39,04402	11,0026

127,724	43,22662	39,10993	11,00484

129,186	43,30275	39,14841	11,00707

130,65801	43,3336	39,22064	11,00913

132,11999	43,27826	39,27573	10,99698

133,592	43,33414	39,34005	10,99886

135,054	43,50208	39,40725	11,00087

136,51601	43,62343	39,47292	11,003

137,989	43,68039	39,54172	11,00509

139,451	43,73787	39,60022	11,00725

140,923	43,78206	39,66191	11,00932

142,385	43,85071	39,72755	10,99787

143,857	43,87973	39,79424	10,99977

145,319	43,91113	39,8475	11,00151

146,78101	43,97022	39,91681	11,00337

148,25301	44,00907	39,97167	11,00518

149,715	44,10809	40,03123	11,00704

151,188	44,20123	40,09662	11,00884

152,64999	44,28426	40,17015	10,99651

154,12199	44,35691	40,22314	11,01216

155,584	44,41387	40,28904	10,99994

157,04601	44,48838	40,3386	11,00172

158,518	44,54855	40,41427	11,00343

159,98	44,57142	40,45591	11,00514

161,452	44,61135	40,50968	11,00691

162,914	44,68216	40,56846	10,99516

164,38699	44,75027	40,63015	11,01031

165,849	44,80696	40,69025	10,99859

167,311	44,85701	40,74956	11,00031

168,78301	44,89267	40,8139	11,00182

170,24499	44,94588	40,8537	11,00329

171,717	44,99485	40,91037	11,00475

173,179	45,05235	40,97363	11,00624

174,651	45,15453	41,0261	11,00775

176,11301	45,22348	41,08752	10,99505

177,576	45,27618	41,1413	10,9967

179,048	45,34483	41,19797	11,01275

180,51	45,39647	41,25017	11,00029

181,982	45,41564	41,30262	11,00195

183,444	45,41456	41,35799	11,00348

184,916	45,46034	41,40728	11,0051

186,37801	45,43958	41,45473	11,00653

187,85001	45,42522	41,51378	10,9942

189,312	45,4513	41,56333	11,00874

190,774	45,49706	41,61762	10,99644

192,24699	45,58649	41,66667	10,99761

193,709	45,68735	41,70885	10,99914

195,181	45,82363	41,76579	11,00048

196,643	45,86779	41,81456	11,00182

198,105	45,93966	41,88363	11,00305

199,577	46,01924	41,93343	11,00446

201,039	46,11186	41,98748	11,00587

202,511	46,1816	42,04863	11,00748

203,97301	46,23429	42,10083	10,99502

205,436	46,29922	42,14564	11,0107

206,90801	46,35564	42,20522	10,99847

208,36999	46,40806	42,25953	11,00015

209,842	46,44453	42,31093	11,0018

211,304	46,48632	42,361	11,00353

212,776	46,53502	42,41532	11,00527

214,23801	46,57361	42,46434	11,00688

215,7	46,62044	42,51443	11,00845

217,172	46,67368	42,57137	10,99668

218,635	46,6923	42,61407	10,99792

220,107	46,66569	42,6552	10,99881

221,569	46,63002	42,69816	11,0131

13W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	29,97811	29,97716	3,3E-5

1,592	32,9589	29,98032	19,09057

3,074	36,56005	31,32025	16,38886

4,536	37,21556	32,24078	14,73314

6,008	37,3811	32,63488	13,85659

7,47	37,51176	32,87897	13,41979

8,943	37,66613	33,07299	13,21073

10,405	37,83194	33,23142	13,10381

11,877	37,99855	33,38537	13,06079

13,339	38,19549	33,54802	13,04393

14,801	38,34958	33,69247	13,02753

16,273	38,51566	33,81875	13,02323

17,735	38,64927	33,96689	13,01806

19,207	38,78792	34,09211	13,01318

20,669	38,94174	34,22709	13,02069

22,142	39,09052	34,35044	13,01457

23,604	39,2252	34,46353	13,00897

25,066	39,36598	34,58162	13,01608

26,538	39,49345	34,70052	13,00985

28	39,58316	34,80806	13,01682

29,472	39,67949	34,9288	13,01084

30,934	39,80936	35,02635	13,01748

32,406	39,95708	35,1476	13,01098

33,868	40,06993	35,26385	13,00447

35,331	40,20113	35,36929	13,01066

36,803	40,35789	35,47922	13,01669

38,265	40,45449	35,58441	13,00931

39,737	40,56096	35,6975	13,01508

41,199	40,64958	35,79027	13,00795

42,661	40,74618	35,89863	13,01342

44,133	40,84757	35,99591	13,00527

45,595	40,98093	36,10503	13,01061

47,067	41,0802	36,20652	13,0159

48,53	41,1824	36,30642	13,00827

50,002	41,29603	36,41662	13,01328

51,464	41,39132	36,5152	13,00497

52,926	41,47647	36,6101	13,0099

54,398	41,59039	36,72319	13,00187

55,86	41,71387	36,81809	13,00669

57,332	41,819	36,91799	13,01149

58,794	41,91694	37,01711	13,01631

60,266	42,01701	37,11387	13,00826

61,728	42,1264	37,19559	13,01296

63,191	42,23284	37,29865	13,00459

64,663	42,34836	37,39328	13,00905

66,125	42,45988	37,49319	13,00008

67,597	42,55941	37,57149	13,00438

69,059	42,62194	37,6772	13,0086

70,521	42,69674	37,76997	13,01272

71,993	42,78561	37,86804	13,00392

73,455	42,91284	37,95716	13,00795

74,927	43,02115	38,04573	13,01197

76,39	43,08424	38,13826	13,00238

77,862	43,18936	38,22973	13,00623

79,324	43,29262	38,32041	13,01016

80,786	43,37458	38,42453	13,01411

82,258	43,46135	38,49939	13,00494

83,72	43,54679	38,59826	13,00859

85,192	43,66017	38,68022	13,01218

86,654	43,75012	38,76934	13,00227

88,126	43,8502	38,84841	13,00584

89,589	43,93348	38,94279	13,0094

91,051	43,99525	39,02713	12,99976

92,523	44,08679	39,11228	13,00296

93,985	44,17701	39,20983	13,00607

95,457	44,24221	39,30314	13,00935

96,919	44,31806	39,38434	13,01257

98,391	44,42186	39,45681	13,00254

99,853	44,50091	39,5388	13,00546

101,315	44,5874	39,6287	13,00857

102,788	44,64223	39,70963	12,9987

104,25	44,72287	39,79583	13,00172

105,722	44,85539	39,89309	13,00478

107,184	44,94297	39,96532	13,00779

108,646	45,01801	40,0539	13,01076

110,118	45,0976	40,13405	13,00027

111,58	45,16547	40,22287	13,00312

113,052	45,23811	40,28483	13,006

114,514	45,31848	40,37103	13,00882

115,987	45,3813	40,45907	13,01133

117,449	45,47047	40,53789	13,00089

118,921	45,54765	40,62725	13,00324

120,383	45,61789	40,70738	13,00562

121,845	45,6815	40,78331	13,00822

123,317	45,74909	40,85897	12,99703

124,779	45,85556	40,93277	13,01296

126,251	45,97319	41,01476	13,00165

127,713	46,06502	41,08488	13,00397

129,185	46,14512	41,17689	13,00657

130,648	46,21726	41,2462	13,00925

132,11	46,27953	41,32608	12,99894

133,582	46,33541	41,39542	13,00155

135,04401	46,39238	41,47238	13,00414

136,51601	46,46103	41,5512	13,00662

137,978	46,52039	41,62975	13,00923

139,45	46,59382	41,6925	12,99829

140,912	46,66863	41,77	13,00069

142,384	46,74873	41,84512	13,0031

143,847	46,82059	41,92949	13,00555

145,30901	46,92199	41,98801	13,00797

146,78101	47,02311	42,07738	13,01034

148,243	47,0902	42,14564	12,99969

149,715	47,15566	42,21997	13,00203

151,177	47,23657	42,29299	13,00423

152,649	47,28873	42,35257	13,00645

154,11099	47,35792	42,42875	13,00866

155,58301	47,44868	42,5139	12,99813

157,04601	47,53225	42,58929	13,01286

158,518	47,59346	42,66944	13,00232

159,98	47,65309	42,74299	13,0045

161,452	47,72493	42,8089	13,00661

162,914	47,79387	42,88191	12,99588

164,386	47,85934	42,95703	13,01094

165,84801	47,97005	43,0398	12,99991

167,31	48,05949	43,09623	13,0017

168,782	48,1324	43,16924	13,00348

170,24499	48,2189	43,24174	13,00533

171,717	48,28118	43,30922	13,00721

173,179	48,28436	43,39225	12,99545

174,651	48,38231	43,45262	13,01064

176,11301	48,49515	43,51642	12,99825

177,58501	48,57019	43,5926	12,99926

179,047	48,63167	43,65664	13,00084

180,519	48,68944	43,73522	13,00213

181,981	48,74532	43,80032	13,00314

183,45399	48,79348	43,86333	13,0041

184,916	48,87973	43,92343	13,0057

186,388	48,93294	43,98537	13,00697

187,85001	49,0301	44,05655	12,9956

189,32201	49,10328	44,10902	13,0105

190,784	49,08704	44,17966	12,99938

192,246	49,09184	44,24583	13,00117

193,718	49,15944	44,29431	13,00296

195,17999	49,21108	44,36287	13,00415

196,653	49,29409	44,41427	13,00579

198,11501	49,35478	44,4865	13,00742

199,58701	49,4474	44,55318	12,99522

201,049	49,52218	44,62409	12,99688

202,521	49,52512	44,68973	13,01186

203,983	49,61372	44,75458	12,99939

205,455	49,67814	44,82392	13,00072

206,91701	49,73297	44,89113	13,00193

208,38901	49,86284	44,94598	13,00336

209,851	49,97064	45,02637	13,0047

211,314	49,92299	45,0862	13,00585

212,786	49,82718	45,14314	12,99337

214,248	49,81706	45,1935	13,00686

215,72	49,89265	45,24385	12,99479

217,18201	49,96424	45,29392	13,00886

218,65401	50,05368	45,3564	12,99711

220,116	50,17025	45,40255	12,99846

221,588	50,29213	45,46897	13,0003

223,05	50,42015	45,53831	13,0022

224,523	50,50505	45,5963	13,00424

225,985	50,57637	45,65586	13,00624

227,457	50,59581	45,70966	13,00817

228,91901	50,69907	45,77319	13,00994

230,381	50,79142	45,84566	12,99837

231,853	50,84995	45,89997	13,00033

233,315	50,92395	45,95453	13,00222

234,787	50,9825	46,01885	13,00397

236,24899	51,01897	46,0874	13,00554

237,722	51,04931	46,14301	13,00719

239,18401	51,09429	46,19152	12,99563

240,65601	51,09162	46,2403	13,01012

242,118	51,10865	46,29828	12,99863

243,59	51,12674	46,36103	13,00006

245,052	51,24517	46,41086	13,0013

246,524	51,35324	46,46963	13,00248

247,98599	51,45867	46,53421	13,00359

249,45801	51,52895	46,58588	13,00504

250,92101	51,59441	46,64703	13,00686

252,393	51,63326	46,71267	12,99561

253,855	51,70007	46,77358	13,01071

255,327	51,75809	46,8263	12,99943

256,789	51,80946	46,88483	13,00115

258,26099	51,86081	46,93779	13,00297

259,72299	51,92468	46,98946	13,00455

261,185	52,0016	47,04772	13,00626

262,65701	52,08385	47,11573	13,00798

264,12	52,13654	47,1624	12,99684

265,59201	52,19828	47,21988	12,99843

267,05399	52,28583	47,28919	13,01301

268,526	52,33853	47,33453	13,0016

269,98801	52,38218	47,39939	13,00318

271,45999	52,42664	47,45922	13,00441

272,922	52,39762	47,50194	13,005

274,39401	52,40667	47,55466	12,99208

275,85599	52,46096	47,58654	13,00625

277,32901	52,44819	47,64507	12,99379

278,79098	52,47321	47,68936	13,00829

280,263	52,48811	47,73917	12,99588

281,72501	52,49716	47,77635	13,01065

15W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	    P

0	29,98824	29,98137	3,4E-5

1,613	33,2913	29,99086	20,80378

3,145	37,47078	31,51032	19,32091

4,607	38,43475	32,58321	17,39324

6,079	38,67375	33,10515	16,26713

7,541	38,82731	33,3801	15,66864

9,013	38,99233	33,60838	15,34103

10,476	39,1765	33,80502	15,1813

11,938	39,35507	33,98034	15,10735

13,41	39,53924	34,14877	15,05779

14,872	39,73485	34,31618	15,0448

16,344	39,92488	34,48304	15,03165

17,806	40,12954	34,64304	15,03046

19,278	40,3201	34,79912	15,02849

20,74	40,49708	34,94674	15,01374

22,202	40,63919	35,08091	15,02378

23,674	40,80899	35,24118	15,02139

25,137	40,95696	35,38115	15,01824

26,609	41,12971	35,52324	15,01544

28,071	41,28353	35,65794	15,02471

29,533	41,44267	35,78765	15,02166

31,005	41,57868	35,92209	15,01827

32,467	41,70802	36,05944	15,01412

33,939	41,82539	36,18015	15,01025

35,401	41,96378	36,30748	15,01842

36,863	42,10777	36,43429	15,01355

38,336	42,24615	36,55897	15,02136

39,798	42,38561	36,67549	15,01674

41,27	42,50377	36,80914	15,01127

42,732	42,62647	36,92564	15,01846

44,204	42,73664	37,04586	15,0131

45,666	42,86706	37,17424	15,00735

47,138	42,97885	37,28627	15,01402

48,6	43,12123	37,40409	15,02053

50,062	43,26495	37,52931	15,01469

51,535	43,36927	37,65926	15,00816

52,997	43,5026	37,76735	15,01425

54,469	43,64314	37,89046	15,00788

55,931	43,7698	38,00196	15,01378

57,403	43,89223	38,11875	15,00649

58,865	43,9899	38,22814	15,01224

60,327	44,08199	38,3415	15,01803

61,799	44,1762	38,46566	15,0115

63,261	44,23238	38,57267	15,00421

64,734	44,32978	38,66547	15,00975

66,196	44,45007	38,77988	15,01528

67,658	44,54534	38,89086	15,00826

69,13	44,67603	38,99446	15,01351

70,592	44,8538	39,11966	15,00648

72,064	44,96186	39,22907	15,01158

73,526	45,0598	39,33716	15,00435

74,998	45,20699	39,45867	15,00921

76,46	45,3326	39,56385	15,01404

77,922	45,42414	39,67299	15,006

79,395	45,52422	39,76446	15,01064

80,857	45,60831	39,88598	15,01509

82,329	45,73419	39,99431	15,00722

83,791	45,83613	40,09186	15,01139

85,263	45,9173	40,20547	15,00244

86,725	46,00539	40,29377	15,00654

88,187	46,1036	40,39738	15,01057

89,659	46,18397	40,5023	15,00194

91,121	46,27473	40,59799	15,00568

92,594	46,38385	40,70897	15,00944

94,056	46,46715	40,79833	15,01323

95,528	46,57201	40,90537	15,00405

96,99	46,70721	41,01448	15,00767

98,452	46,81419	41,09963	15,01147

99,924	46,93743	41,2014	15,00267

101,386	47,0673	41,31159	15,00603

102,858	47,17162	41,41993	15,00941

104,32	47,26159	41,51983	15,01274

105,783	47,36113	41,61473	15,00322

107,255	47,41223	41,70304	15,00621

108,717	47,49338	41,80532	15,00918

110,189	47,59985	41,89046	14,99962

111,651	47,70417	41,99934	15,00235

113,123	47,7739	42,07446	15,00522

114,585	47,87823	42,18676	15,0083

116,047	47,99985	42,28088	15,01128

117,519	48,11324	42,36998	15,00143

118,982	48,2173	42,47147	15,00434

120,454	48,34451	42,5624	15,00738

121,916	48,42941	42,65257	15,01041

123,388	48,52735	42,75404	15,00093

124,85	48,57924	42,84105	15,00362

126,322	48,65404	42,92434	15,00618

127,784	48,70326	43,01767	15,00896

129,246	48,74613	43,10412	14,99853

130,718	48,84726	43,19348	15,00097

132,181	48,95211	43,27944	15,00352

133,653	49,06044	43,37591	15,00609

135,11501	49,1738	43,46711	15,00873

136,58701	49,25578	43,56493	15,01142

138,049	49,37873	43,65718	15,00172

139,511	49,48784	43,74654	15,00437

140,983	49,57647	43,8338	15,0069

142,44501	49,68027	43,93292	15,00967

143,91699	49,7484	44,01331	14,99963

145,379	49,86975	44,10875	15,00228

146,852	49,9898	44,1923	15,00486

148,314	50,05846	44,28694	15,00747

149,786	50,1399	44,35865	15,00994

151,248	50,1926	44,45485	15,00001

152,71001	50,25167	44,53106	15,0023

154,18201	50,30863	44,59907	15,00427

155,644	50,34855	44,68738	15,00622

157,116	50,45953	44,77726	15,00843

158,578	50,56066	44,8537	14,99857

160,041	50,65968	44,95863	15,00093

161,513	50,72301	45,02216	15,00352

162,97501	50,79833	45,11098	15,00607

164,44701	50,91118	45,18769	15,0086

165,909	51,01816	45,27733	15,01077

167,381	51,11505	45,36747	15,00039

168,843	51,22468	45,44657	15,00257

170,315	51,31917	45,54015	15,0047

171,77699	51,33833	45,61422	15,00688

173,24001	51,41557	45,69909	15,00914

174,71201	51,5135	45,76789	14,99849

176,174	51,58961	45,85226	15,00073

177,646	51,68037	45,92713	15,00265

179,108	51,72561	46,00593	15,00472

180,58	51,81078	46,0874	15,00687

182,04199	51,87412	46,15725	15,00901

183,504	51,94917	46,23449	14,99854

184,976	52,0615	46,31015	15,00059

186,439	52,14373	46,3937	15,00283

187,911	52,24431	46,47755	15,00478

189,373	52,33267	46,55557	15,0069

190,83501	52,40667	46,63228	15,00921

192,30701	52,47907	46,6937	14,99836

193,769	52,54694	46,77806	15,00052

195,241	52,60547	46,86057	15,0027

196,703	52,68958	46,93779	15,00489

198,16499	52,76622	47,01213	15,00712

199,638	52,86522	47,09571	15,00925

201,10001	52,93363	47,16794	14,99893

202,57201	53,00603	47,24042	15,01333

204,034	53,13591	47,32294	15,00269

205,496	53,20828	47,39779	15,00456

206,968	53,27696	47,48083	15,00652

208,42999	53,34615	47,54542	14,99552

209,90199	53,43184	47,6274	15,01019

211,364	53,51569	47,70334	14,99889

212,836	53,53936	47,77951	15,00032

214,299	53,55667	47,84542	15,00166

215,761	53,65407	47,91262	15,0028

217,233	53,70784	47,98882	15,00412

218,69501	53,77277	48,05684	15,00578

220,16699	53,86939	48,12694	15,00749

221,629	53,90184	48,21103	14,9967

223,091	53,9338	48,27088	14,99828

224,563	53,96865	48,3423	15,01196

226,02499	54,02799	48,40216	15,00088

227,498	54,15203	48,46939	15,00205

228,96001	54,24277	48,5437	15,00389

230,43201	54,27711	48,60171	15,0054

231,894	54,34711	48,66208	15,00733

233,356	54,46794	48,73667	14,99627

234,828	54,55895	48,8176	14,99813

236,28999	54,59674	48,88218	15,00001

237,752	54,67338	48,94333	15,00185

239,224	54,6859	49,0211	15,00289

240,687	54,7386	49,09071	15,00414

242,159	54,83441	49,14843	15,00555

243,621	54,92596	49,22355	15,0071

245,08299	55,01858	49,29157	15,00883

246,55499	55,09522	49,35907	14,99814

248,017	55,16627	49,43946	14,99971

249,489	55,24667	49,49007	15,00108

250,951	55,30946	49,56757	15,00258

252,41299	55,36483	49,62767	15,004

253,886	55,41113	49,69885	15,00568

255,34801	55,47289	49,76105	15,00769

256,82001	55,53091	49,82117	14,99641

258,28201	55,57642	49,87968	15,01073

259,754	55,62005	49,93135	14,99972

261,216	55,67274	50,00358	15,0012

262,67801	55,68819	50,06921	15,00265

264,14999	55,75578	50,11561	15,00422

265,612	55,85586	50,18757	15,0059

267,08499	55,98706	50,26167	15,00765

268,547	56,08128	50,32414	14,99685

270,01901	56,1276	50,39978	14,9982

271,48099	56,17123	50,47176	14,99954

272,94299	56,21701	50,52262	15,01325

274,41501	56,17336	50,57456	15,00209

275,87701	56,16218	50,63098	15,00299

277,349	56,20902	50,67657	15,00394

278,81101	56,37032	50,73564	15,00459

280,27301	56,50578	50,7989	14,99194

281,746	56,59253	50,86348	15,0062

283,20801	56,66439	50,92358	14,99417

284,67999	56,70591	50,98262	15,00844

286,142	56,74157	51,03983	14,9967

287,61401	56,79267	51,09466	15,01128

289,07599	56,84696	51,15346	14,99924

290,53799	56,82034	51,20407	15,00013

292,01001	56,81502	51,25573	15,00154

293,47199	56,84483	51,30554	15,00293

294,94501	56,90632	51,36566	15,00456

296,40701	57,01649	51,41316	15,00635

297,879	57,11017	51,46932	14,99562

299,341	57,16394	51,53152	15,00957

300,80301	57,25975	51,59373	14,99873

302,27499	57,31618	51,65145	15,00039

303,737	57,3766	51,71419	15,00183

305,20902	57,49262	51,76429	15,00321

306,67099	57,53733	51,82201	15,00472

308,134	57,55968	51,88449	15,0059

309,60599	57,48517	51,93483	15,0071

311,06799	57,52243	51,98122	14,99518

312,54001	57,53681	52,02735	15,00905

314,00201	57,62037	52,0835	14,99728

315,474	57,68532	52,13544	14,99805

316,93601	57,70155	52,18816	14,99865

318,39801	57,66828	52,23721	14,99941

319,87	57,71008	52,2886	15,00012

321,33301	57,89956	52,32762	15,00072

322,80499	58,03794	52,39088	15,00143

324,267	58,11726	52,45071	15,0024

325,729	58,1673	52,50713	15,00366

327,20099	58,23142	52,55775	15,00491

328,66299	58,29478	52,62549	15,00604

330,13501	58,31554	52,66872	15,00751

331,59699	58,38314	52,72644	14,99653

333,069	58,45446	52,77444	14,99788

334,53101	58,42252	52,82532	15,01137

335,99399	58,38473	52,87302	14,99997

337,466	58,39431	52,90677	15,00073

338,92801	58,27189	52,94657	15,00128

17W utan

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	28,86113	28,8236	3,4E-5

1,602	32,1525	28,84257	20,79834

3,134	36,58348	30,37125	20,91527

4,656	38,24206	31,59336	20,97441

6,169	38,96144	32,3312	19,57601

7,681	39,181	32,77064	18,4374

9,143	39,29598	33,0461	17,80137

10,615	39,44289	33,25936	17,43889

12,077	39,61669	33,44652	17,24626

13,549	39,80086	33,64081	17,1446

15,011	40,01191	33,81716	17,08976

16,473	40,22802	34,00301	17,05715

17,946	40,43693	34,17647	17,04783

19,408	40,6589	34,35044	17,03832

20,87	40,8537	34,52549	17,02813

22,342	41,02005	34,69868	17,02907

23,804	41,20767	34,85395	17,03004

25,276	41,40409	35,03029	17,03032

26,738	41,55206	35,19478	17,01918

28,21	41,74395	35,35691	17,03068

29,672	41,9015	35,50267	17,01814

31,135	42,08806	35,6627	17,02913

32,607	42,24988	35,8111	17,01592

34,069	42,40904	35,959	17,02633

35,541	42,54211	36,11083	17,02492

37,003	42,71483	36,26135	17,02267

38,475	42,87238	36,40632	17,02025

39,937	43,04351	36,56135	17,01752

41,409	43,18829	36,70605	17,01506

42,871	43,32669	36,85106	17,02395

44,334	43,49142	36,98865	17,02046

45,806	43,63569	37,12995	17,01715

47,268	43,80174	37,26912	17,01269

48,74	43,90689	37,4165	17,02033

50,202	44,03836	37,5525	17,01607

51,674	44,1661	37,70434	17,01106

53,136	44,33936	37,83458	17,01804

54,588	44,48679	37,96532	17,01334

56,06	44,64488	38,10713	17,00871

57,522	44,77929	38,24054	17,01537

58,985	44,89319	38,38103	17,01035

60,457	45,02679	38,50571	17,01667

61,919	45,15081	38,6465	17,01083

63,391	45,28627	38,76642	17,017

64,853	45,4087	38,9035	17,01139

66,325	45,51196	39,00711	17,01729

67,787	45,61816	39,15551	17,01064

69,249	45,7672	39,27863	17,0045

70,721	45,88591	39,40596	17,01

72,184	46,00353	39,5388	17,01546

73,656	46,11824	39,65532	17,00854

75,118	46,23694	39,77394	17,01366

76,59	46,37162	39,92025	17,00707

78,052	46,54007	40,03571	17,01208

79,524	46,67848	40,16936	17,01716

80,986	46,81846	40,29774	17,01035

82,448	46,94806	40,40686	17,00363

83,92	47,05985	40,53841	17,00849

85,383	47,19346	40,66522	17,01317

86,855	47,30603	40,7878	17,00553

88,327	47,40875	40,9088	17,00989

89,789	47,52159	41,0311	17,01421

91,261	47,6962	41,155	17,00632

92,723	47,8415	41,28074	17,00988

94,195	47,97324	41,41228	17,01343

95,657	48,126	41,52958	17,00459

97,119	48,22635	41,65005	17,0083

98,592	48,34824	41,76816	17,00008

100,054	48,4563	41,8736	17,00355

101,526	48,58032	41,99672	17,00688

102,988	48,70993	42,11637	17,01015

104,46	48,79774	42,22735	17,01339

105,922	48,90794	42,3402	17,00429

107,404	49,02397	42,46172	17,00728

108,866	49,14826	42,57402	17,01014

110,338	49,25738	42,68657	17,00147

111,801	49,38193	42,81441	17,00424

113,273	49,47666	42,93015	17,00705

114,735	49,55466	43,0398	17,00965

116,207	49,70262	43,15948	17,00046

117,669	49,75853	43,27363	17,0032

119,141	49,88865	43,37645	17,0061

120,603	50,02652	43,50561	17,00892

122,075	50,15135	43,59892	16,99993

123,537	50,25061	43,70569	17,00272

125,01	50,37385	43,82167	17,00552

126,472	50,44196	43,92238	17,00823

127,944	50,52235	44,04206	17,01097

129,40601	50,65647	44,13721	17,0014

130,87801	50,74963	44,24159	17,00398

132,34	50,8324	44,35444	17,00654

133,812	50,93272	44,43905	17,00907

135,274	51,06181	44,55794	16,99989

136,756	51,18929	44,68527	17,00228

138,229	51,30267	44,77331	17,00475

139,69099	51,3998	44,88824	17,00724

141,16299	51,49488	44,97417	17,0097

142,625	51,60532	45,09755	17,01201

144,097	51,7336	45,20958	17,00184

145,519	51,84059	45,3087	17,00421

146,92101	51,9239	45,42257	17,00658

148,383	52,07691	45,51904	16,99705

149,855	52,22436	45,62186	17,01117

151,317	52,32444	45,7289	17,00177

152,77901	52,40721	45,81931	17,00399

154,272	52,53336	45,93872	17,00614

155,744	52,62385	46,03414	17,00808

157,20599	52,70022	46,1388	16,99791

158,67799	52,77314	46,23027	17,00002

160,14	52,85486	46,33149	17,00215

161,612	52,95093	46,43669	17,00433

163,07401	53,0699	46,525	17,0066

164,54601	53,24448	46,63466	17,00868

166,008	53,35865	46,73615	17,01087

167,481	53,44436	46,83103	17,0013

168,94299	53,51037	46,93569	17,00335

170,41499	53,6075	47,02294	17,00542

171,877	53,73897	47,11679	17,00752

173,349	53,80897	47,21169	16,99764

174,811	53,88534	47,31397	16,99975

176,28301	53,96466	47,39834	17,00179

177,74499	54,06154	47,50194	17,00385

179,217	54,17757	47,59392	17,00587

180,67999	54,28137	47,69066	17,00779

182,15199	54,3572	47,78662	17,00979

183,614	54,44051	47,88257	17,00006

185,086	54,50865	47,97037	17,00198

186,548	54,60074	48,05603	17,0037

188,02	54,71385	48,1475	17,00574

189,482	54,78331	48,25083	17,00752

190,95399	54,91079	48,33757	17,00928

192,416	55,02948	48,42113	16,99896

193,88901	55,13274	48,52684	17,00093

195,351	55,22164	48,60699	17,00281

196,823	55,3225	48,7177	17,00454

198,295	55,40794	48,80944	17,00632

199,69701	55,46836	48,89537	17,00803

201,129	55,55459	48,98973	16,99785

202,601	55,65785	49,06539	16,99948

204,063	55,73289	49,15608	17,00116

205,535	55,81939	49,24517	17,00301

206,99699	55,87608	49,33902	17,00483

208,47	55,9703	49,41784	17,00672

209,93201	56,07169	49,49694	17,00867

211,40401	56,11267	49,57784	16,99812

212,866	56,16299	49,67355	16,99981

214,338	56,27902	49,76	17,00146

215,8	56,38868	49,83409	17,0031

217,272	56,45201	49,91633	17,00514

218,744	56,5063	50,00279	17,00705

220,20599	56,57125	50,09056	17,00885

221,66901	56,6612	50,17809	16,99879

223,14101	56,76314	50,25769	17,0005

224,603	56,86532	50,34311	17,00224

226,075	56,94039	50,42642	17,004

227,537	57,02368	50,51735	17,00573

229,009	57,14238	50,60039	17,00749

230,47099	57,22277	50,67789	17,0092

231,94299	57,27811	50,74934	16,99859

233,405	57,35716	50,8337	17,0003

234,87801	57,45218	50,90988	17,00186

236,34	57,5573	50,98843	17,00333

237,812	57,54745	51,0625	17,00443

239,274	57,61132	51,14843	17,00586

240,746	57,75024	51,23201	17,00719

242,20799	57,8402	51,31529	16,99654

243,67999	57,90221	51,36566	17,00915

245,142	57,97566	51,43186	16,99847

246,614	58,04779	51,49277	16,99933

248,076	58,11485	51,55973	17,0006

249,539	58,22024	51,63723	17,00239

251,011	58,23382	51,71368	17,00373

252,47301	58,30037	51,79353	17,00495

253,94501	58,35944	51,86814	17,00633

255,407	58,38155	51,95355	16,99637

256,879	58,49199	52,0176	17,00945

258,341	58,61309	52,09353	16,9996

259,81299	58,65353	52,17103	17,00129

261,27499	58,73365	52,24591	17,00312

262,74799	58,79858	52,32681	17,00501

264,20999	58,87789	52,39431	17,00693

265,68201	58,94655	52,45757	17,00881

267,14401	59,02667	52,53772	16,99881

268,60599	59,14191	52,60652	17,00049

270,078	59,21856	52,68454	17,00219

271,54001	59,25581	52,7602	17,00404

273,01199	59,31515	52,8327	17,00571

274,474	59,41044	52,90625	17,00725

275,94699	59,48627	52,97845	16,99661

277,409	59,56826	53,05571	17,0102

278,88101	59,66993	53,12899	16,99936

280,34299	59,72422	53,19252	17,00019

281,815	59,77213	53,255	17,0013

283,27701	59,82216	53,3222	17,00233

284,74899	59,83973	53,36993	17,00332

286,211	59,87698	53,42635	17,00423

287,68301	59,94885	53,4635	17,00519

289,146	60,02816	53,5099	17,00611

290,61801	60,09069	53,5613	16,99529

292,07999	60,13221	53,6048	16,99597

293,552	60,17904	53,65858	17,00891

295,01401	60,27939	53,73292	16,99837

296,47601	60,31451	53,79118	16,99975

297,948	60,31931	53,8402	17,00111

299,41	60,36297	53,8961	17,00234

300,88199	60,45291	53,9628	17,0038

302,345	60,50029	54,02657	17,00512

303,81699	60,59902	54,10488	17,00632

305,27899	60,67194	54,1626	17,00752

306,75101	60,681	54,23167	16,99639

308,21301	60,73395	54,30179	16,99741

309,67499	60,77334	54,35689	17,01095

311,147	60,86782	54,4315	16,99994

312,60901	60,87873	54,49316	17,00091

314,08099	60,96285	54,53956	17,00224

315,543	61,04321	54,61733	17,00321

317,01599	61,08606	54,6914	17,00437

318,478	61,16032	54,7328	17,00556

319,94	61,29578	54,81002	16,99515

321,41199	61,40596	54,89252	17,00832

322,87399	61,46824	54,95554	16,99814

324,34601	61,54623	55,01512	16,99948

325,80801	61,61037	55,08787	17,00082

327,28	61,66517	55,1348	17,00204

328,742	61,74076	55,21941	17,00354

330,215	61,8025	55,27267	17,00494

331,677	61,86799	55,34304	17,00625

333,13901	61,94331	55,40473	17,00741

334,61099	62,01091	55,47353	16,99658

336,073	62,06252	55,53311	16,99796

337,54501	62,1163	55,59848	17,01155

339,00699	62,17777	55,65885	17,00053

340,479	62,25441	55,71975	17,00192

341,94101	62,31377	55,77826	17,00301

343,414	62,33027	55,84944	17,00422

344,87601	62,39628	55,89505	17,00559

346,33801	62,47346	55,95831	16,995

347,81	62,49235	56,02027	17,00781

349,272	62,57831	56,07404	16,99723

350,74399	62,58843	56,10963	16,99804

352,20599	62,62968	56,18343	17,011

353,67801	62,65948	56,2301	17,00013

355,14002	62,64564	56,28071	17,00078

356,61301	62,771	56,34451	17,0018

358,07501	62,81252	56,40461	17,00274

359,53699	62,87586	56,46338	17,00381

361,009	63,00628	56,51637	17,00487

362,47101	63,0185	56,57515	17,00591

363,94299	63,09436	56,62576	16,99524

365,405	63,17154	56,68167	16,99639

366,87701	63,24527	56,73595	17,00963

368,33899	63,30728	56,80662	16,99908

369,81201	63,35838	56,84799	17,00015

371,27399	63,42757	56,92076	17,00135

372,746	63,47601	56,98113	17,00228

374,20801	63,51061	57,02488	17,00356

375,67001	63,58245	57,076	17,00483

377,142	63,65326	57,14799	17,00598

378,604	63,7025	57,19912	17,00721

380,07599	63,76211	57,24921	16,99664

381,53799	63,79963	57,29402	16,99797

383,01099	63,86777	57,35096	16,99913

384,47299	63,96358	57,40554	17,00041

385,94501	63,97794	57,45191	17,00171

387,40701	64,05512	57,50966	17,0028

388,86899	64,14297	57,56343	17,00407

390,341	64,16583	57,61853	17,00518

391,80301	64,19486	57,67071	17,00638

393,27499	64,22625	57,72975	17,00716

394,737	64,28216	57,78512	16,99558

396,20898	64,34921	57,83495	17,00868

397,68201	64,42772	57,87975	16,9975

399,14401	64,49612	57,92775	16,99853

400,60599	64,53098	57,97704	16,99932

402,08801	64,58662	58,03451	17,00021

403,54999	64,61455	58,07853	17,00126

405,022	64,66512	58,1402	17,00244

406,48401	64,71491	58,18713	17,00368

407,95599	64,74497	58,23591	17,0049

409,418	64,81976	58,29257	17,00598

410,88101	64,81735	58,33186	17,00716

Mätdata med glimmerbricka

1W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	29,7676	29,95819	9,2E-5

1,602	29,85064	29,87277	1,25515

3,144	30,11757	29,9226	1,12017

4,696	30,18252	29,93868	1,05173

6,239	30,20806	29,93235	1,02436

7,791	30,20914	29,94605	1,01074

9,333	30,22083	29,95343	1,01075

10,885	30,21179	29,93762	0,99734

12,438	30,19635	29,92498	0,99729

13,99	30,18466	29,92944	0,99729

15,532	30,21074	29,92498	0,99724

3W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	29,85676	29,86145	3,1E-5

1,592	30,47527	29,77603	4,36896

3,074	31,20451	30,0586	3,55076

4,536	31,25	30,21914	3,22319

6,008	31,29206	30,2861	3,088

7,47	31,32453	30,31931	3,02933

8,932	31,36338	30,3462	3,0155

10,405	31,40064	30,3723	3,00108

11,867	31,41502	30,40446	3,00208

13,329	31,46027	30,42846	3,00295

14,801	31,47064	30,44745	3,00375

16,263	31,48527	30,46061	3,00445

17,735	31,50338	30,48382	3,00508

5W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	30,01218	29,94738	3,1E-5

1,593	31,15713	29,90282	7,53505

3,075	32,43539	30,41132	6,06004

4,537	32,57034	30,71051	5,42884

5,999	32,59483	30,82547	5,16228

7,471	32,62409	30,87792	5,07446

8,933	32,67307	30,94012	5,03143

10,405	32,73534	30,99444	5,00331

11,867	32,77686	31,03343	5,00503

13,339	32,82052	31,08958	5,00682

14,802	32,87162	31,13336	5,00852

16,264	32,92963	31,17316	4,99549

17,736	32,98152	31,21032	5,01152

19,198	33,02731	31,25409	4,99842

20,67	33,07041	31,28387	4,99975

7W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	30,01458	29,98613	3,3E-5

1,592	31,64444	29,97083	10,60696

3,084	33,53537	30,73662	8,62221

4,546	33,77968	31,17449	7,68901

6,008	33,84064	31,36953	7,28749

7,48	33,90662	31,48289	7,11659

8,942	33,97742	31,5625	7,0468

10,415	34,06951	31,64081	7,02102

11,877	34,15679	31,72358	7,00924

13,349	34,25155	31,80081	7,01231

14,811	34,33272	31,87463	7,00085

16,273	34,41922	31,93157	7,00367

17,745	34,50252	32,0059	7,00637

19,207	34,56159	32,07022	7,00894

20,679	34,63132	32,13269	6,99629

22,141	34,67924	32,17277	7,01363

23,614	34,75588	32,24314	7,00075

25,076	34,82721	32,29191	7,00296

26,548	34,87218	32,34806	7,00503

28,01	34,89507	32,39392	7,00702

29,472	34,98184	32,4464	6,9947

30,944	35,03931	32,50174	7,01106

32,406	35,09201	32,55262	6,99862

33,878	35,13939	32,60507	7,00047

35,34	35,21498	32,65833	7,00228

36,813	35,27806	32,70789	7,00421

38,275	35,35257	32,76667	7,00606

39,737	35,36907	32,80595	7,00788

41,209	35,42762	32,85921	6,99464

42,671	35,48777	32,9064	7,01133

44,143	35,52025	32,95409	6,99817

45,605	35,54765	32,99576	6,9998

9W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	29,94353	29,97875	3,4E-5

1,592	32,0652	29,9703	13,56646

3,074	34,54431	30,95015	11,20457

4,546	34,91343	31,55118	9,99116

6,008	34,99355	31,81478	9,42696

7,481	35,06966	31,96267	9,19353

8,943	35,19289	32,07127	9,08555

10,405	35,30414	32,18779	9,03345

11,877	35,43243	32,30139	9,02457

13,339	35,56549	32,3963	9,01533

14,811	35,65998	32,49515	9,00536

16,273	35,78613	32,58532	9,00953

17,735	35,89684	32,68047	9,01364

19,207	35,98784	32,77432	9,00373

20,669	36,09324	32,84022	9,00763

22,142	36,17601	32,92696	9,01129

23,604	36,25586	33,00552	9,00009

25,066	36,32958	33,07353	9,00343

26,538	36,40863	33,15471	9,00677

28	36,50258	33,22194	9,01

29,472	36,59811	33,2976	9,01315

30,934	36,68248	33,37194	9,00245

32,396	36,75806	33,44863	9,00553

33,868	36,83684	33,52667	9,00858

35,331	36,87863	33,58149	8,99709

36,803	36,95314	33,66215	8,99994

38,265	37,01302	33,72623	9,00284

39,737	37,11176	33,78605	9,0058

41,199	37,17723	33,85775	9,00863

42,661	37,25495	33,92973	9,01145

44,133	37,32894	34,00196	9,00031

45,595	37,40133	34,06838	9,0029

47,067	37,45696	34,12083	9,00559

48,53	37,54424	34,18647	9,00828

50,002	37,62461	34,25211	9,01091

51,464	37,67997	34,3262	8,99932

52,926	37,74652	34,38392	9,00188

54,398	37,8064	34,44164	9,0044

55,86	37,87559	34,49569	9,00681

57,332	37,92988	34,55765	9,00914

58,794	38,00919	34,62407	8,9975

60,266	38,03581	34,68522	8,99971

61,729	38,06402	34,74718	9,00192

63,191	38,1199	34,80439	9,00402

64,663	38,19204	34,85341	9,00618

66,125	38,27027	34,92302	9,00845

67,597	38,315	34,98865	8,99608

69,059	38,38897	35,03424	9,01273

70,531	38,47042	35,09963	9,0005

71,993	38,54973	35,16657	9,00259

73,455	38,61279	35,23064	9,00468

74,928	38,65644	35,2678	9,00676

76,39	38,69424	35,33662	9,00881

77,862	38,74213	35,39539	8,99684

79,324	38,80495	35,45076	8,99883

80,796	38,86404	35,51348	9,00095

82,258	38,92843	35,56515	9,00296

83,72	38,98912	35,6337	9,00501

85,192	39,04368	35,67007	9,00698

86,654	39,11127	35,72439	9,00912

88,126	39,1826	35,79819	8,99623

89,589	39,20816	35,84985	8,99818

91,061	39,28321	35,91287	9,01473

92,523	39,34762	35,97402	9,00181

93,985	39,3737	36,01882	9,00345

95,457	39,40377	36,0713	9,00516

96,919	39,45939	36,11478	9,00686

98,391	39,54002	36,17569	8,99465

99,853	39,60125	36,23946	8,99645

101,315	39,66032	36,28375	9,01239

102,788	39,71569	36,361	9,00036

104,25	39,75454	36,39843	9,00213

105,722	39,81204	36,45432	9,00386

107,184	39,88123	36,49912	9,00559

108,656	39,93846	36,56054	9,00738

110,118	39,98208	36,62196	8,99462

111,58	40,04704	36,67784	9,01086

113,052	40,09441	36,72951	8,99816

114,514	40,13221	36,77274	8,9999

115,987	40,17319	36,81914	9,00161

117,449	40,19449	36,86581	9,00319

118,911	40,22961	36,91958	9,00474

120,383	40,28071	36,9723	9,00625

121,845	40,32169	37,01054	9,00779

123,317	40,38157	37,07037	8,99532

124,779	40,43321	37,12282	8,99681

126,251	40,50081	37,17846	9,01243

127,713	40,56895	37,22615	9,0001

11W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	  P

0	29,94912	29,9811	3,4E-5

1,592	32,49076	29,97953	16,40059

3,075	35,51865	31,15311	13,78652

4,537	36,02191	31,88966	12,34783

6,009	36,15897	32,21574	11,61604

7,471	36,27076	32,42189	11,28763

8,943	36,39559	32,57846	11,13294

10,405	36,55368	32,71659	11,07152

11,877	36,71336	32,84946	11,03865

13,339	36,85787	32,97282	11,01801

14,811	37,01091	33,10331	11,02435

16,274	37,16605	33,22061	11,01637

17,746	37,30579	33,33238	11,00887

19,208	37,39468	33,44811	11,01444

20,68	37,50113	33,53483	11,00606

22,142	37,58684	33,6387	11,01126

23,604	37,68052	33,73412	11,00308

25,076	37,76939	33,8277	11,00795

26,538	37,90912	33,92814	11,01268

28,01	38,00201	34,01382	11,00374

29,473	38,11032	34,09316	11,00803

30,945	38,22157	34,17936	11,01225

32,407	38,28358	34,28402	11,00308

33,879	38,37034	34,37179	11,00727

35,341	38,47681	34,45985	11,01147

36,803	38,58272	34,55157	11,00163

38,275	38,68225	34,63515	11,00578

39,737	38,77782	34,71818	11,00973

41,209	38,88213	34,80228	11,0139

42,672	38,96463	34,87186	11,00453

44,144	39,04794	34,97387	11,00847

45,606	39,15333	35,05824	11,01249

47,068	39,24169	35,13547	11,00222

48,54	39,33804	35,22431	11,00603

50,002	39,46046	35,30287	11,00988

51,474	39,55387	35,38775	11,00011

52,936	39,64331	35,46262	11,00382

54,408	39,721	35,54012	11,0074

55,871	39,80936	35,62235	11,01095

57,333	39,87431	35,69458	11,01459

58,805	39,93951	35,78421	11,00427

60,267	39,98184	35,86093	11,00776

61,739	40,06566	35,93554	10,99781

63,201	40,16093	36,00564	11,01463

64,673	40,24025	36,09343	11,00453

66,135	40,3201	36,16277	11,00791

67,607	40,37706	36,23946	10,99801

69,069	40,44758	36,31934	11,00097

70,532	40,49708	36,39711	11,00346

72,004	40,55909	36,46934	11,00605

73,466	40,64292	36,54052	11,00853

74,938	40,69801	36,61037	11,01029

76,4	40,72091	36,67495	10,99864

77,862	40,75363	36,74324	11,00055

79,334	40,86382	36,81782	11,00292

80,796	40,93061	36,86738	11,00546

82,268	41,01473	36,9499	11,00822

83,731	41,13367	37,02897	11,01121

85,203	41,23348	37,1012	11,00004

86,665	41,30534	37,17581	11,00298

88,127	41,3852	37,24593	11,006

89,599	41,43282	37,32	11,00887

91,061	41,50681	37,39831	10,99834

92,533	41,60689	37,46157	11,01459

93,995	41,71015	37,53934	11,0039

95,467	41,76576	37,62078	11,00651

96,93	41,80782	37,68142	10,99484

98,392	41,8999	37,7539	11,01162

99,864	41,96537	37,8235	10,99996

101,326	42,04309	37,90311	11,00241

102,798	42,12373	37,96586	11,00478

104,26	42,19931	38,04203	11,00722

105,732	42,24775	38,1024	11,00972

107,194	42,34091	38,18228	10,99882

108,656	42,42128	38,23922	11,00121

110,129	42,48622	38,31855	11,00371

111,591	42,54289	38,37919	11,00626

113,063	42,60358	38,4435	11,00871

114,525	42,66427	38,52155	10,99717

115,997	42,77071	38,58613	11,01352

117,459	42,8101	38,65176	11,00198

118,921	42,87078	38,71529	11,00425

120,393	42,94025	38,78144	11,00672

121,855	43,00919	38,84946	11,00916

123,328	43,06694	38,91669	10,99803

124,79	43,13931	38,97468	11,00034

126,252	43,2064	39,04402	11,0026

127,724	43,22662	39,10993	11,00484

129,186	43,30275	39,14841	11,00707

130,65801	43,3336	39,22064	11,00913

132,11999	43,27826	39,27573	10,99698

133,592	43,33414	39,34005	10,99886

135,054	43,50208	39,40725	11,00087

136,51601	43,62343	39,47292	11,003

137,989	43,68039	39,54172	11,00509

139,451	43,73787	39,60022	11,00725

140,923	43,78206	39,66191	11,00932

142,385	43,85071	39,72755	10,99787

143,857	43,87973	39,79424	10,99977

145,319	43,91113	39,8475	11,00151

146,78101	43,97022	39,91681	11,00337

148,25301	44,00907	39,97167	11,00518

149,715	44,10809	40,03123	11,00704

151,188	44,20123	40,09662	11,00884

152,64999	44,28426	40,17015	10,99651

154,12199	44,35691	40,22314	11,01216

155,584	44,41387	40,28904	10,99994

157,04601	44,48838	40,3386	11,00172

158,518	44,54855	40,41427	11,00343

159,98	44,57142	40,45591	11,00514

161,452	44,61135	40,50968	11,00691

162,914	44,68216	40,56846	10,99516

164,38699	44,75027	40,63015	11,01031

165,849	44,80696	40,69025	10,99859

167,311	44,85701	40,74956	11,00031

168,78301	44,89267	40,8139	11,00182

170,24499	44,94588	40,8537	11,00329

171,717	44,99485	40,91037	11,00475

173,179	45,05235	40,97363	11,00624

174,651	45,15453	41,0261	11,00775

176,11301	45,22348	41,08752	10,99505

177,576	45,27618	41,1413	10,9967

179,048	45,34483	41,19797	11,01275

180,51	45,39647	41,25017	11,00029

181,982	45,41564	41,30262	11,00195

183,444	45,41456	41,35799	11,00348

184,916	45,46034	41,40728	11,0051

186,37801	45,43958	41,45473	11,00653

187,85001	45,42522	41,51378	10,9942

189,312	45,4513	41,56333	11,00874

190,774	45,49706	41,61762	10,99644

192,24699	45,58649	41,66667	10,99761

193,709	45,68735	41,70885	10,99914

195,181	45,82363	41,76579	11,00048

196,643	45,86779	41,81456	11,00182

198,105	45,93966	41,88363	11,00305

199,577	46,01924	41,93343	11,00446

201,039	46,11186	41,98748	11,00587

202,511	46,1816	42,04863	11,00748

203,97301	46,23429	42,10083	10,99502

205,436	46,29922	42,14564	11,0107

206,90801	46,35564	42,20522	10,99847

208,36999	46,40806	42,25953	11,00015

209,842	46,44453	42,31093	11,0018

211,304	46,48632	42,361	11,00353

212,776	46,53502	42,41532	11,00527

214,23801	46,57361	42,46434	11,00688

215,7	46,62044	42,51443	11,00845

217,172	46,67368	42,57137	10,99668

218,635	46,6923	42,61407	10,99792

220,107	46,66569	42,6552	10,99881

221,569	46,63002	42,69816	11,0131

13W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	     P

0	29,97811	29,97716	3,3E-5

1,592	32,9589	29,98032	19,09057

3,074	36,56005	31,32025	16,38886

4,536	37,21556	32,24078	14,73314

6,008	37,3811	32,63488	13,85659

7,47	37,51176	32,87897	13,41979

8,943	37,66613	33,07299	13,21073

10,405	37,83194	33,23142	13,10381

11,877	37,99855	33,38537	13,06079

13,339	38,19549	33,54802	13,04393

14,801	38,34958	33,69247	13,02753

16,273	38,51566	33,81875	13,02323

17,735	38,64927	33,96689	13,01806

19,207	38,78792	34,09211	13,01318

20,669	38,94174	34,22709	13,02069

22,142	39,09052	34,35044	13,01457

23,604	39,2252	34,46353	13,00897

25,066	39,36598	34,58162	13,01608

26,538	39,49345	34,70052	13,00985

28	39,58316	34,80806	13,01682

29,472	39,67949	34,9288	13,01084

30,934	39,80936	35,02635	13,01748

32,406	39,95708	35,1476	13,01098

33,868	40,06993	35,26385	13,00447

35,331	40,20113	35,36929	13,01066

36,803	40,35789	35,47922	13,01669

38,265	40,45449	35,58441	13,00931

39,737	40,56096	35,6975	13,01508

41,199	40,64958	35,79027	13,00795

42,661	40,74618	35,89863	13,01342

44,133	40,84757	35,99591	13,00527

45,595	40,98093	36,10503	13,01061

47,067	41,0802	36,20652	13,0159

48,53	41,1824	36,30642	13,00827

50,002	41,29603	36,41662	13,01328

51,464	41,39132	36,5152	13,00497

52,926	41,47647	36,6101	13,0099

54,398	41,59039	36,72319	13,00187

55,86	41,71387	36,81809	13,00669

57,332	41,819	36,91799	13,01149

58,794	41,91694	37,01711	13,01631

60,266	42,01701	37,11387	13,00826

61,728	42,1264	37,19559	13,01296

63,191	42,23284	37,29865	13,00459

64,663	42,34836	37,39328	13,00905

66,125	42,45988	37,49319	13,00008

67,597	42,55941	37,57149	13,00438

69,059	42,62194	37,6772	13,0086

70,521	42,69674	37,76997	13,01272

71,993	42,78561	37,86804	13,00392

73,455	42,91284	37,95716	13,00795

74,927	43,02115	38,04573	13,01197

76,39	43,08424	38,13826	13,00238

77,862	43,18936	38,22973	13,00623

79,324	43,29262	38,32041	13,01016

80,786	43,37458	38,42453	13,01411

82,258	43,46135	38,49939	13,00494

83,72	43,54679	38,59826	13,00859

85,192	43,66017	38,68022	13,01218

86,654	43,75012	38,76934	13,00227

88,126	43,8502	38,84841	13,00584

89,589	43,93348	38,94279	13,0094

91,051	43,99525	39,02713	12,99976

92,523	44,08679	39,11228	13,00296

93,985	44,17701	39,20983	13,00607

95,457	44,24221	39,30314	13,00935

96,919	44,31806	39,38434	13,01257

98,391	44,42186	39,45681	13,00254

99,853	44,50091	39,5388	13,00546

101,315	44,5874	39,6287	13,00857

102,788	44,64223	39,70963	12,9987

104,25	44,72287	39,79583	13,00172

105,722	44,85539	39,89309	13,00478

107,184	44,94297	39,96532	13,00779

108,646	45,01801	40,0539	13,01076

110,118	45,0976	40,13405	13,00027

111,58	45,16547	40,22287	13,00312

113,052	45,23811	40,28483	13,006

114,514	45,31848	40,37103	13,00882

115,987	45,3813	40,45907	13,01133

117,449	45,47047	40,53789	13,00089

118,921	45,54765	40,62725	13,00324

120,383	45,61789	40,70738	13,00562

121,845	45,6815	40,78331	13,00822

123,317	45,74909	40,85897	12,99703

124,779	45,85556	40,93277	13,01296

126,251	45,97319	41,01476	13,00165

127,713	46,06502	41,08488	13,00397

129,185	46,14512	41,17689	13,00657

130,648	46,21726	41,2462	13,00925

132,11	46,27953	41,32608	12,99894

133,582	46,33541	41,39542	13,00155

135,04401	46,39238	41,47238	13,00414

136,51601	46,46103	41,5512	13,00662

137,978	46,52039	41,62975	13,00923

139,45	46,59382	41,6925	12,99829

140,912	46,66863	41,77	13,00069

142,384	46,74873	41,84512	13,0031

143,847	46,82059	41,92949	13,00555

145,30901	46,92199	41,98801	13,00797

146,78101	47,02311	42,07738	13,01034

148,243	47,0902	42,14564	12,99969

149,715	47,15566	42,21997	13,00203

151,177	47,23657	42,29299	13,00423

152,649	47,28873	42,35257	13,00645

154,11099	47,35792	42,42875	13,00866

155,58301	47,44868	42,5139	12,99813

157,04601	47,53225	42,58929	13,01286

158,518	47,59346	42,66944	13,00232

159,98	47,65309	42,74299	13,0045

161,452	47,72493	42,8089	13,00661

162,914	47,79387	42,88191	12,99588

164,386	47,85934	42,95703	13,01094

165,84801	47,97005	43,0398	12,99991

167,31	48,05949	43,09623	13,0017

168,782	48,1324	43,16924	13,00348

170,24499	48,2189	43,24174	13,00533

171,717	48,28118	43,30922	13,00721

173,179	48,28436	43,39225	12,99545

174,651	48,38231	43,45262	13,01064

176,11301	48,49515	43,51642	12,99825

177,58501	48,57019	43,5926	12,99926

179,047	48,63167	43,65664	13,00084

180,519	48,68944	43,73522	13,00213

181,981	48,74532	43,80032	13,00314

183,45399	48,79348	43,86333	13,0041

184,916	48,87973	43,92343	13,0057

186,388	48,93294	43,98537	13,00697

187,85001	49,0301	44,05655	12,9956

189,32201	49,10328	44,10902	13,0105

190,784	49,08704	44,17966	12,99938

192,246	49,09184	44,24583	13,00117

193,718	49,15944	44,29431	13,00296

195,17999	49,21108	44,36287	13,00415

196,653	49,29409	44,41427	13,00579

198,11501	49,35478	44,4865	13,00742

199,58701	49,4474	44,55318	12,99522

201,049	49,52218	44,62409	12,99688

202,521	49,52512	44,68973	13,01186

203,983	49,61372	44,75458	12,99939

205,455	49,67814	44,82392	13,00072

206,91701	49,73297	44,89113	13,00193

208,38901	49,86284	44,94598	13,00336

209,851	49,97064	45,02637	13,0047

211,314	49,92299	45,0862	13,00585

212,786	49,82718	45,14314	12,99337

214,248	49,81706	45,1935	13,00686

215,72	49,89265	45,24385	12,99479

217,18201	49,96424	45,29392	13,00886

218,65401	50,05368	45,3564	12,99711

220,116	50,17025	45,40255	12,99846

221,588	50,29213	45,46897	13,0003

223,05	50,42015	45,53831	13,0022

224,523	50,50505	45,5963	13,00424

225,985	50,57637	45,65586	13,00624

227,457	50,59581	45,70966	13,00817

228,91901	50,69907	45,77319	13,00994

230,381	50,79142	45,84566	12,99837

231,853	50,84995	45,89997	13,00033

233,315	50,92395	45,95453	13,00222

234,787	50,9825	46,01885	13,00397

236,24899	51,01897	46,0874	13,00554

237,722	51,04931	46,14301	13,00719

239,18401	51,09429	46,19152	12,99563

240,65601	51,09162	46,2403	13,01012

242,118	51,10865	46,29828	12,99863

243,59	51,12674	46,36103	13,00006

245,052	51,24517	46,41086	13,0013

246,524	51,35324	46,46963	13,00248

247,98599	51,45867	46,53421	13,00359

249,45801	51,52895	46,58588	13,00504

250,92101	51,59441	46,64703	13,00686

252,393	51,63326	46,71267	12,99561

253,855	51,70007	46,77358	13,01071

255,327	51,75809	46,8263	12,99943

256,789	51,80946	46,88483	13,00115

258,26099	51,86081	46,93779	13,00297

259,72299	51,92468	46,98946	13,00455

261,185	52,0016	47,04772	13,00626

262,65701	52,08385	47,11573	13,00798

264,12	52,13654	47,1624	12,99684

265,59201	52,19828	47,21988	12,99843

267,05399	52,28583	47,28919	13,01301

268,526	52,33853	47,33453	13,0016

269,98801	52,38218	47,39939	13,00318

271,45999	52,42664	47,45922	13,00441

272,922	52,39762	47,50194	13,005

274,39401	52,40667	47,55466	12,99208

275,85599	52,46096	47,58654	13,00625

277,32901	52,44819	47,64507	12,99379

278,79098	52,47321	47,68936	13,00829

280,263	52,48811	47,73917	12,99588

281,72501	52,49716	47,77635	13,01065

15W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	29,98824	29,98137	3,4E-5

1,613	33,2913	29,99086	20,80378

3,145	37,47078	31,51032	19,32091

4,607	38,43475	32,58321	17,39324

6,079	38,67375	33,10515	16,26713

7,541	38,82731	33,3801	15,66864

9,013	38,99233	33,60838	15,34103

10,476	39,1765	33,80502	15,1813

11,938	39,35507	33,98034	15,10735

13,41	39,53924	34,14877	15,05779

14,872	39,73485	34,31618	15,0448

16,344	39,92488	34,48304	15,03165

17,806	40,12954	34,64304	15,03046

19,278	40,3201	34,79912	15,02849

20,74	40,49708	34,94674	15,01374

22,202	40,63919	35,08091	15,02378

23,674	40,80899	35,24118	15,02139

25,137	40,95696	35,38115	15,01824

26,609	41,12971	35,52324	15,01544

28,071	41,28353	35,65794	15,02471

29,533	41,44267	35,78765	15,02166

31,005	41,57868	35,92209	15,01827

32,467	41,70802	36,05944	15,01412

33,939	41,82539	36,18015	15,01025

35,401	41,96378	36,30748	15,01842

36,863	42,10777	36,43429	15,01355

38,336	42,24615	36,55897	15,02136

39,798	42,38561	36,67549	15,01674

41,27	42,50377	36,80914	15,01127

42,732	42,62647	36,92564	15,01846

44,204	42,73664	37,04586	15,0131

45,666	42,86706	37,17424	15,00735

47,138	42,97885	37,28627	15,01402

48,6	43,12123	37,40409	15,02053

50,062	43,26495	37,52931	15,01469

51,535	43,36927	37,65926	15,00816

52,997	43,5026	37,76735	15,01425

54,469	43,64314	37,89046	15,00788

55,931	43,7698	38,00196	15,01378

57,403	43,89223	38,11875	15,00649

58,865	43,9899	38,22814	15,01224

60,327	44,08199	38,3415	15,01803

61,799	44,1762	38,46566	15,0115

63,261	44,23238	38,57267	15,00421

64,734	44,32978	38,66547	15,00975

66,196	44,45007	38,77988	15,01528

67,658	44,54534	38,89086	15,00826

69,13	44,67603	38,99446	15,01351

70,592	44,8538	39,11966	15,00648

72,064	44,96186	39,22907	15,01158

73,526	45,0598	39,33716	15,00435

74,998	45,20699	39,45867	15,00921

76,46	45,3326	39,56385	15,01404

77,922	45,42414	39,67299	15,006

79,395	45,52422	39,76446	15,01064

80,857	45,60831	39,88598	15,01509

82,329	45,73419	39,99431	15,00722

83,791	45,83613	40,09186	15,01139

85,263	45,9173	40,20547	15,00244

86,725	46,00539	40,29377	15,00654

88,187	46,1036	40,39738	15,01057

89,659	46,18397	40,5023	15,00194

91,121	46,27473	40,59799	15,00568

92,594	46,38385	40,70897	15,00944

94,056	46,46715	40,79833	15,01323

95,528	46,57201	40,90537	15,00405

96,99	46,70721	41,01448	15,00767

98,452	46,81419	41,09963	15,01147

99,924	46,93743	41,2014	15,00267

101,386	47,0673	41,31159	15,00603

102,858	47,17162	41,41993	15,00941

104,32	47,26159	41,51983	15,01274

105,783	47,36113	41,61473	15,00322

107,255	47,41223	41,70304	15,00621

108,717	47,49338	41,80532	15,00918

110,189	47,59985	41,89046	14,99962

111,651	47,70417	41,99934	15,00235

113,123	47,7739	42,07446	15,00522

114,585	47,87823	42,18676	15,0083

116,047	47,99985	42,28088	15,01128

117,519	48,11324	42,36998	15,00143

118,982	48,2173	42,47147	15,00434

120,454	48,34451	42,5624	15,00738

121,916	48,42941	42,65257	15,01041

123,388	48,52735	42,75404	15,00093

124,85	48,57924	42,84105	15,00362

126,322	48,65404	42,92434	15,00618

127,784	48,70326	43,01767	15,00896

129,246	48,74613	43,10412	14,99853

130,718	48,84726	43,19348	15,00097

132,181	48,95211	43,27944	15,00352

133,653	49,06044	43,37591	15,00609

135,11501	49,1738	43,46711	15,00873

136,58701	49,25578	43,56493	15,01142

138,049	49,37873	43,65718	15,00172

139,511	49,48784	43,74654	15,00437

140,983	49,57647	43,8338	15,0069

142,44501	49,68027	43,93292	15,00967

143,91699	49,7484	44,01331	14,99963

145,379	49,86975	44,10875	15,00228

146,852	49,9898	44,1923	15,00486

148,314	50,05846	44,28694	15,00747

149,786	50,1399	44,35865	15,00994

151,248	50,1926	44,45485	15,00001

152,71001	50,25167	44,53106	15,0023

154,18201	50,30863	44,59907	15,00427

155,644	50,34855	44,68738	15,00622

157,116	50,45953	44,77726	15,00843

158,578	50,56066	44,8537	14,99857

160,041	50,65968	44,95863	15,00093

161,513	50,72301	45,02216	15,00352

162,97501	50,79833	45,11098	15,00607

164,44701	50,91118	45,18769	15,0086

165,909	51,01816	45,27733	15,01077

167,381	51,11505	45,36747	15,00039

168,843	51,22468	45,44657	15,00257

170,315	51,31917	45,54015	15,0047

171,77699	51,33833	45,61422	15,00688

173,24001	51,41557	45,69909	15,00914

174,71201	51,5135	45,76789	14,99849

176,174	51,58961	45,85226	15,00073

177,646	51,68037	45,92713	15,00265

179,108	51,72561	46,00593	15,00472

180,58	51,81078	46,0874	15,00687

182,04199	51,87412	46,15725	15,00901

183,504	51,94917	46,23449	14,99854

184,976	52,0615	46,31015	15,00059

186,439	52,14373	46,3937	15,00283

187,911	52,24431	46,47755	15,00478

189,373	52,33267	46,55557	15,0069

190,83501	52,40667	46,63228	15,00921

192,30701	52,47907	46,6937	14,99836

193,769	52,54694	46,77806	15,00052

195,241	52,60547	46,86057	15,0027

196,703	52,68958	46,93779	15,00489

198,16499	52,76622	47,01213	15,00712

199,638	52,86522	47,09571	15,00925

201,10001	52,93363	47,16794	14,99893

202,57201	53,00603	47,24042	15,01333

204,034	53,13591	47,32294	15,00269

205,496	53,20828	47,39779	15,00456

206,968	53,27696	47,48083	15,00652

208,42999	53,34615	47,54542	14,99552

209,90199	53,43184	47,6274	15,01019

211,364	53,51569	47,70334	14,99889

212,836	53,53936	47,77951	15,00032

214,299	53,55667	47,84542	15,00166

215,761	53,65407	47,91262	15,0028

217,233	53,70784	47,98882	15,00412

218,69501	53,77277	48,05684	15,00578

220,16699	53,86939	48,12694	15,00749

221,629	53,90184	48,21103	14,9967

223,091	53,9338	48,27088	14,99828

224,563	53,96865	48,3423	15,01196

226,02499	54,02799	48,40216	15,00088

227,498	54,15203	48,46939	15,00205

228,96001	54,24277	48,5437	15,00389

230,43201	54,27711	48,60171	15,0054

231,894	54,34711	48,66208	15,00733

233,356	54,46794	48,73667	14,99627

234,828	54,55895	48,8176	14,99813

236,28999	54,59674	48,88218	15,00001

237,752	54,67338	48,94333	15,00185

239,224	54,6859	49,0211	15,00289

240,687	54,7386	49,09071	15,00414

242,159	54,83441	49,14843	15,00555

243,621	54,92596	49,22355	15,0071

245,08299	55,01858	49,29157	15,00883

246,55499	55,09522	49,35907	14,99814

248,017	55,16627	49,43946	14,99971

249,489	55,24667	49,49007	15,00108

250,951	55,30946	49,56757	15,00258

252,41299	55,36483	49,62767	15,004

253,886	55,41113	49,69885	15,00568

255,34801	55,47289	49,76105	15,00769

256,82001	55,53091	49,82117	14,99641

258,28201	55,57642	49,87968	15,01073

259,754	55,62005	49,93135	14,99972

261,216	55,67274	50,00358	15,0012

262,67801	55,68819	50,06921	15,00265

264,14999	55,75578	50,11561	15,00422

265,612	55,85586	50,18757	15,0059

267,08499	55,98706	50,26167	15,00765

268,547	56,08128	50,32414	14,99685

270,01901	56,1276	50,39978	14,9982

271,48099	56,17123	50,47176	14,99954

272,94299	56,21701	50,52262	15,01325

274,41501	56,17336	50,57456	15,00209

275,87701	56,16218	50,63098	15,00299

277,349	56,20902	50,67657	15,00394

278,81101	56,37032	50,73564	15,00459

280,27301	56,50578	50,7989	14,99194

281,746	56,59253	50,86348	15,0062

283,20801	56,66439	50,92358	14,99417

284,67999	56,70591	50,98262	15,00844

286,142	56,74157	51,03983	14,9967

287,61401	56,79267	51,09466	15,01128

289,07599	56,84696	51,15346	14,99924

290,53799	56,82034	51,20407	15,00013

292,01001	56,81502	51,25573	15,00154

293,47199	56,84483	51,30554	15,00293

294,94501	56,90632	51,36566	15,00456

296,40701	57,01649	51,41316	15,00635

297,879	57,11017	51,46932	14,99562

299,341	57,16394	51,53152	15,00957

300,80301	57,25975	51,59373	14,99873

302,27499	57,31618	51,65145	15,00039

303,737	57,3766	51,71419	15,00183

305,20902	57,49262	51,76429	15,00321

306,67099	57,53733	51,82201	15,00472

308,134	57,55968	51,88449	15,0059

309,60599	57,48517	51,93483	15,0071

311,06799	57,52243	51,98122	14,99518

312,54001	57,53681	52,02735	15,00905

314,00201	57,62037	52,0835	14,99728

315,474	57,68532	52,13544	14,99805

316,93601	57,70155	52,18816	14,99865

318,39801	57,66828	52,23721	14,99941

319,87	57,71008	52,2886	15,00012

321,33301	57,89956	52,32762	15,00072

322,80499	58,03794	52,39088	15,00143

324,267	58,11726	52,45071	15,0024

325,729	58,1673	52,50713	15,00366

327,20099	58,23142	52,55775	15,00491

328,66299	58,29478	52,62549	15,00604

330,13501	58,31554	52,66872	15,00751

331,59699	58,38314	52,72644	14,99653

333,069	58,45446	52,77444	14,99788

334,53101	58,42252	52,82532	15,01137

335,99399	58,38473	52,87302	14,99997

337,466	58,39431	52,90677	15,00073

338,92801	58,27189	52,94657	15,00128

17W med

Tid	Transtemp	Kylpla temp 	   P

0	28,86113	28,8236	3,4E-5

1,602	32,1525	28,84257	20,79834

3,134	36,58348	30,37125	20,91527

4,656	38,24206	31,59336	20,97441

6,169	38,96144	32,3312	19,57601

7,681	39,181	32,77064	18,4374

9,143	39,29598	33,0461	17,80137

10,615	39,44289	33,25936	17,43889

12,077	39,61669	33,44652	17,24626

13,549	39,80086	33,64081	17,1446

15,011	40,01191	33,81716	17,08976

16,473	40,22802	34,00301	17,05715

17,946	40,43693	34,17647	17,04783

19,408	40,6589	34,35044	17,03832

20,87	40,8537	34,52549	17,02813

22,342	41,02005	34,69868	17,02907

23,804	41,20767	34,85395	17,03004

25,276	41,40409	35,03029	17,03032

26,738	41,55206	35,19478	17,01918

28,21	41,74395	35,35691	17,03068

29,672	41,9015	35,50267	17,01814

31,135	42,08806	35,6627	17,02913

32,607	42,24988	35,8111	17,01592

34,069	42,40904	35,959	17,02633

35,541	42,54211	36,11083	17,02492

37,003	42,71483	36,26135	17,02267

38,475	42,87238	36,40632	17,02025

39,937	43,04351	36,56135	17,01752

41,409	43,18829	36,70605	17,01506

42,871	43,32669	36,85106	17,02395

44,334	43,49142	36,98865	17,02046

45,806	43,63569	37,12995	17,01715

47,268	43,80174	37,26912	17,01269

48,74	43,90689	37,4165	17,02033

50,202	44,03836	37,5525	17,01607

51,674	44,1661	37,70434	17,01106

53,136	44,33936	37,83458	17,01804

54,588	44,48679	37,96532	17,01334

56,06	44,64488	38,10713	17,00871

57,522	44,77929	38,24054	17,01537

58,985	44,89319	38,38103	17,01035

60,457	45,02679	38,50571	17,01667

61,919	45,15081	38,6465	17,01083

63,391	45,28627	38,76642	17,017

64,853	45,4087	38,9035	17,01139

66,325	45,51196	39,00711	17,01729

67,787	45,61816	39,15551	17,01064

69,249	45,7672	39,27863	17,0045

70,721	45,88591	39,40596	17,01

72,184	46,00353	39,5388	17,01546

73,656	46,11824	39,65532	17,00854

75,118	46,23694	39,77394	17,01366

76,59	46,37162	39,92025	17,00707

78,052	46,54007	40,03571	17,01208

79,524	46,67848	40,16936	17,01716

80,986	46,81846	40,29774	17,01035

82,448	46,94806	40,40686	17,00363

83,92	47,05985	40,53841	17,00849

85,383	47,19346	40,66522	17,01317

86,855	47,30603	40,7878	17,00553

88,327	47,40875	40,9088	17,00989

89,789	47,52159	41,0311	17,01421

91,261	47,6962	41,155	17,00632

92,723	47,8415	41,28074	17,00988

94,195	47,97324	41,41228	17,01343

95,657	48,126	41,52958	17,00459

97,119	48,22635	41,65005	17,0083

98,592	48,34824	41,76816	17,00008

100,054	48,4563	41,8736	17,00355

101,526	48,58032	41,99672	17,00688

102,988	48,70993	42,11637	17,01015

104,46	48,79774	42,22735	17,01339

105,922	48,90794	42,3402	17,00429

107,404	49,02397	42,46172	17,00728

108,866	49,14826	42,57402	17,01014

110,338	49,25738	42,68657	17,00147

111,801	49,38193	42,81441	17,00424

113,273	49,47666	42,93015	17,00705

114,735	49,55466	43,0398	17,00965

116,207	49,70262	43,15948	17,00046

117,669	49,75853	43,27363	17,0032

119,141	49,88865	43,37645	17,0061

120,603	50,02652	43,50561	17,00892

122,075	50,15135	43,59892	16,99993

123,537	50,25061	43,70569	17,00272

125,01	50,37385	43,82167	17,00552

126,472	50,44196	43,92238	17,00823

127,944	50,52235	44,04206	17,01097

129,40601	50,65647	44,13721	17,0014

130,87801	50,74963	44,24159	17,00398

132,34	50,8324	44,35444	17,00654

133,812	50,93272	44,43905	17,00907

135,274	51,06181	44,55794	16,99989

136,756	51,18929	44,68527	17,00228

138,229	51,30267	44,77331	17,00475

139,69099	51,3998	44,88824	17,00724

141,16299	51,49488	44,97417	17,0097

142,625	51,60532	45,09755	17,01201

144,097	51,7336	45,20958	17,00184

145,519	51,84059	45,3087	17,00421

146,92101	51,9239	45,42257	17,00658

148,383	52,07691	45,51904	16,99705

149,855	52,22436	45,62186	17,01117

151,317	52,32444	45,7289	17,00177

152,77901	52,40721	45,81931	17,00399

154,272	52,53336	45,93872	17,00614

155,744	52,62385	46,03414	17,00808

157,20599	52,70022	46,1388	16,99791

158,67799	52,77314	46,23027	17,00002

160,14	52,85486	46,33149	17,00215

161,612	52,95093	46,43669	17,00433

163,07401	53,0699	46,525	17,0066

164,54601	53,24448	46,63466	17,00868

166,008	53,35865	46,73615	17,01087

167,481	53,44436	46,83103	17,0013

168,94299	53,51037	46,93569	17,00335

170,41499	53,6075	47,02294	17,00542

171,877	53,73897	47,11679	17,00752

173,349	53,80897	47,21169	16,99764

174,811	53,88534	47,31397	16,99975

176,28301	53,96466	47,39834	17,00179

177,74499	54,06154	47,50194	17,00385

179,217	54,17757	47,59392	17,00587

180,67999	54,28137	47,69066	17,00779

182,15199	54,3572	47,78662	17,00979

183,614	54,44051	47,88257	17,00006

185,086	54,50865	47,97037	17,00198

186,548	54,60074	48,05603	17,0037

188,02	54,71385	48,1475	17,00574

189,482	54,78331	48,25083	17,00752

190,95399	54,91079	48,33757	17,00928

192,416	55,02948	48,42113	16,99896

193,88901	55,13274	48,52684	17,00093

195,351	55,22164	48,60699	17,00281

196,823	55,3225	48,7177	17,00454

198,295	55,40794	48,80944	17,00632

199,69701	55,46836	48,89537	17,00803

201,129	55,55459	48,98973	16,99785

202,601	55,65785	49,06539	16,99948

204,063	55,73289	49,15608	17,00116

205,535	55,81939	49,24517	17,00301

206,99699	55,87608	49,33902	17,00483

208,47	55,9703	49,41784	17,00672

209,93201	56,07169	49,49694	17,00867

211,40401	56,11267	49,57784	16,99812

212,866	56,16299	49,67355	16,99981

214,338	56,27902	49,76	17,00146

215,8	56,38868	49,83409	17,0031

217,272	56,45201	49,91633	17,00514

218,744	56,5063	50,00279	17,00705

220,20599	56,57125	50,09056	17,00885

221,66901	56,6612	50,17809	16,99879

223,14101	56,76314	50,25769	17,0005

224,603	56,86532	50,34311	17,00224

226,075	56,94039	50,42642	17,004

227,537	57,02368	50,51735	17,00573

229,009	57,14238	50,60039	17,00749

230,47099	57,22277	50,67789	17,0092

231,94299	57,27811	50,74934	16,99859

233,405	57,35716	50,8337	17,0003

234,87801	57,45218	50,90988	17,00186

236,34	57,5573	50,98843	17,00333

237,812	57,54745	51,0625	17,00443

239,274	57,61132	51,14843	17,00586

240,746	57,75024	51,23201	17,00719

242,20799	57,8402	51,31529	16,99654

243,67999	57,90221	51,36566	17,00915

245,142	57,97566	51,43186	16,99847

246,614	58,04779	51,49277	16,99933

248,076	58,11485	51,55973	17,0006

249,539	58,22024	51,63723	17,00239

251,011	58,23382	51,71368	17,00373

252,47301	58,30037	51,79353	17,00495

253,94501	58,35944	51,86814	17,00633

255,407	58,38155	51,95355	16,99637

256,879	58,49199	52,0176	17,00945

258,341	58,61309	52,09353	16,9996

259,81299	58,65353	52,17103	17,00129

261,27499	58,73365	52,24591	17,00312

262,74799	58,79858	52,32681	17,00501

264,20999	58,87789	52,39431	17,00693

265,68201	58,94655	52,45757	17,00881

267,14401	59,02667	52,53772	16,99881

268,60599	59,14191	52,60652	17,00049

270,078	59,21856	52,68454	17,00219

271,54001	59,25581	52,7602	17,00404

273,01199	59,31515	52,8327	17,00571

274,474	59,41044	52,90625	17,00725

275,94699	59,48627	52,97845	16,99661

277,409	59,56826	53,05571	17,0102

278,88101	59,66993	53,12899	16,99936

280,34299	59,72422	53,19252	17,00019

281,815	59,77213	53,255	17,0013

283,27701	59,82216	53,3222	17,00233

284,74899	59,83973	53,36993	17,00332

286,211	59,87698	53,42635	17,00423

287,68301	59,94885	53,4635	17,00519

289,146	60,02816	53,5099	17,00611

290,61801	60,09069	53,5613	16,99529

292,07999	60,13221	53,6048	16,99597

293,552	60,17904	53,65858	17,00891

295,01401	60,27939	53,73292	16,99837

296,47601	60,31451	53,79118	16,99975

297,948	60,31931	53,8402	17,00111

299,41	60,36297	53,8961	17,00234

300,88199	60,45291	53,9628	17,0038

302,345	60,50029	54,02657	17,00512

303,81699	60,59902	54,10488	17,00632

305,27899	60,67194	54,1626	17,00752

306,75101	60,681	54,23167	16,99639

308,21301	60,73395	54,30179	16,99741

309,67499	60,77334	54,35689	17,01095

311,147	60,86782	54,4315	16,99994

312,60901	60,87873	54,49316	17,00091

314,08099	60,96285	54,53956	17,00224

315,543	61,04321	54,61733	17,00321

317,01599	61,08606	54,6914	17,00437

318,478	61,16032	54,7328	17,00556

319,94	61,29578	54,81002	16,99515

321,41199	61,40596	54,89252	17,00832

322,87399	61,46824	54,95554	16,99814

324,34601	61,54623	55,01512	16,99948

325,80801	61,61037	55,08787	17,00082

327,28	61,66517	55,1348	17,00204

328,742	61,74076	55,21941	17,00354

330,215	61,8025	55,27267	17,00494

331,677	61,86799	55,34304	17,00625

333,13901	61,94331	55,40473	17,00741

334,61099	62,01091	55,47353	16,99658

336,073	62,06252	55,53311	16,99796

337,54501	62,1163	55,59848	17,01155

339,00699	62,17777	55,65885	17,00053

340,479	62,25441	55,71975	17,00192

341,94101	62,31377	55,77826	17,00301

343,414	62,33027	55,84944	17,00422

344,87601	62,39628	55,89505	17,00559

346,33801	62,47346	55,95831	16,995

347,81	62,49235	56,02027	17,00781

349,272	62,57831	56,07404	16,99723

350,74399	62,58843	56,10963	16,99804

352,20599	62,62968	56,18343	17,011

353,67801	62,65948	56,2301	17,00013

355,14002	62,64564	56,28071	17,00078

356,61301	62,771	56,34451	17,0018

358,07501	62,81252	56,40461	17,00274

359,53699	62,87586	56,46338	17,00381

361,009	63,00628	56,51637	17,00487

362,47101	63,0185	56,57515	17,00591

363,94299	63,09436	56,62576	16,99524

365,405	63,17154	56,68167	16,99639

366,87701	63,24527	56,73595	17,00963

368,33899	63,30728	56,80662	16,99908

369,81201	63,35838	56,84799	17,00015

371,27399	63,42757	56,92076	17,00135

372,746	63,47601	56,98113	17,00228

374,20801	63,51061	57,02488	17,00356

375,67001	63,58245	57,076	17,00483

377,142	63,65326	57,14799	17,00598

378,604	63,7025	57,19912	17,00721

380,07599	63,76211	57,24921	16,99664

381,53799	63,79963	57,29402	16,99797

383,01099	63,86777	57,35096	16,99913

384,47299	63,96358	57,40554	17,00041

385,94501	63,97794	57,45191	17,00171

387,40701	64,05512	57,50966	17,0028

388,86899	64,14297	57,56343	17,00407

390,341	64,16583	57,61853	17,00518

391,80301	64,19486	57,67071	17,00638

393,27499	64,22625	57,72975	17,00716

394,737	64,28216	57,78512	16,99558

396,20898	64,34921	57,83495	17,00868

397,68201	64,42772	57,87975	16,9975

399,14401	64,49612	57,92775	16,99853

400,60599	64,53098	57,97704	16,99932

402,08801	64,58662	58,03451	17,00021

403,54999	64,61455	58,07853	17,00126

405,022	64,66512	58,1402	17,00244

406,48401	64,71491	58,18713	17,00368

407,95599	64,74497	58,23591	17,0049

409,418	64,81976	58,29257	17,00598

410,88101	64,81735	58,33186	17,00716

# Text boxes

R

(1,1 V

UB

UR

Utrans

I

U

Termoelement typ K

Kylelement

Glimmer -bricka

Effekttransistor

TIP 121

R=3 (

3 W

#### GPIB-buss

Isbad

HP 2

HP 1

HP 3

Likspänningsaggregat

(           +

LAB PC+

kort

PC

Glimmerbricka

Metallbricka

Effekttransistor